Общество с ограниченной ответственностью

«Астраханский градостроительный центр»

| Арх. №______________ | Заказ: 016/2007 Заказчик: Администрация МО «Трехпротокский сельсовет». |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Трехпротокский сельсовет»

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЯ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор центра                                                                                       И.Б. Соколов

Астрахань, 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ  МАТЕРИАЛОВ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 Положения о территориальном планировании |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи генерального плана МО | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по генеральному плану | н/с |  |  |
| 3 | Приложения. Графические материалы к Тому I. |  |  |  |
| 3.1 | Основной чертеж. Предложения по генеральному плану | н/с |  | М 1:10 000 |
|  | Том 2. Обоснование генерального плана МО |
| 4 | Раздел I. Основные положения выводы и предложения по генеральному плану | н/с |  |  |
| 5 | Приложения. Графические материалы к тому II. |  |  |  |
| 5.1 | Положение МО в системе расселения | н/с |  |  |
| 5.2 | Схема современного использования территории МО | н/с |  | М 1:10 000 |
| 5.3 | Схема ограничений и анализ комплексного развития территории МО | н/с |  | М 1:10 000 |
| 5.4 | Схема ограничений и современного использования территорий населенных пунктов | н/с |  | М 1:5000 |
| 5.5 | Схема планируемых границ функциональных зон территории муниципального образования | н/с |  | М 1:10 000 |
| 5.6 | Схема планируемых границ функциональных зон территорий населенных пунктов. Размещение объектов местного значения | н/с |  | М 1:5 000 |
| 5.10 | Схема существующих и планируемых границ земель МО по категориям | н/с |  | М 1:10 000 |
| 5.11 | Схема транспортной и инженерной инфраструктуры | н/с |  | М 1:10 000 |

Авторы проекта:

Руководитель проекта                                         И. Б. Соколов

Главный архитектор проекта	                       И. Б. Соколов

Отдельные разделы проекта разрабатывали: О.Ю. Смирнова – архитектор;

С.В. Бастрыкин - канд. эконом. наук, Н.С.Обухова- канд.эконом. наук;

С.И. Береговая, Е.Б.Соколов, В.Б.Свиридов, И.В.Кузьмин, Е.А.Сидорова.

В разработке генерального плана принимал участие начальник Главного управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области  А.А.Суслов и специалисты управления.

Состав проекта:

Том 1.  ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Раздел I.    Цели и задачи генерального плана МО

Раздел II   Мероприятия по генеральному плану

Приложение:  графические материалы.

Том 2.  ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО

- Положение территории  в системе расселения Приволжского района

- Природно-ресурсный потенциал территории

- Социальная система

- Экономическая система

- Экологическая система

- Пространственная система

- Общая концепция развития территории

Приложение: графические материалы.

Содержание I тома

Введение	6

РАЗДЕЛ   1. Формирование целей и задач	8

1. Комплексный анализ территории	8

2. Социальная сфера	12

2.1. Демография и трудовые ресурсы.	12

2.2. Уровень и качество жизни населения.	16

3. Экономика	20

3.1. Комплексные показатели экономического развития	20

3.2. Прогноз развития экономической системы.	25

4. Экология	31

5. Пространственная система	37

5.1  Планировочная структура	37

5.2. Земельный фонд	42

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории	43

5.4. Транспортный комплекс	47

5.5  Строительный комплекс	57

5.6. Рекреация и туризм	61

5.7. Инженерная инфраструктура.	61

5.8 Основные факторы риска возникновения ЧС	74

РАЗДЕЛ II. Перечень мероприятий и основные технико- экономические  показатели проекта	74

Сводная таблица проектных предложений Генерального плана	77

Основные технико-экономические показатели проекта	83

Введение

Настоящий том представляет собой резюме положений по обоснованию схемы территориального планирования (генерального плана) Муниципального образования «Трехпротокский сельсовет» Приволжского района Астраханской области

Генеральный план   муниципального образования разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом  от 14 мая 2007г. с Администрацией МО «Трехпротокский сельсовет»

Схема территориального планирования (генеральный план) – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов.

Необходимость подготовки генерального плана обусловлена требованиями Градостроительного кодекса РФ, федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных нормативных актов.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований – (схемам территориального планирования районов и генеральным планам поселений) – отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований определяется назначение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Для генерального плана МО «Трехпротокский сельсовет» установлены следующие этапы реализации:

Исходный год 					2008г.

Первая очередь реализации схемы 		2018г.

Расчётный срок 					2028г.

По отдельным параметрам в составе схемы также даны предложения на отдалённую перспективу.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития территории как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана МО:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются авторским материалом разрабатываемой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти области, различных структурных подразделений Администрации района, муниципального образования и иных организаций.

При подготовке материалов генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления  области, органов местного самоуправления  Приволжского района и МО «Трехпротокский сельсовет», проектная документация организаций, имеющих отношение к рассматриваемой территории, а также имеющиеся данные мониторингов состояния окружающей среды района.

В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных от отраслевых органов Администрации, запрошены данные в органах государственной власти Астраханской области.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:5000 предоставлена Главным управлением архитектуры и градостроительства Министерства строительства и дорожного хозяйства  Астраханской области.

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

Материалы Генерального плана муниципального образования состоят из утверждаемой части (Том I) и материалов по обоснованию (Том II ), которые  в свою очередь включают  текстовые и графические материалы.

Настоящими проектными предложениями изменение существующих  административных границ муниципального образования, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, зон размещения планируемых объектов капитального строительства регионального значения не предусматривается. Проектом также не  намечается в пределах проектной территории размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду.

# РАЗДЕЛ   1. Формирование целей и задач

# 1. Комплексный анализ территории

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития муниципального образования, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

На уровне генерального плана муниципального образования можно выделить несколько основных задач:

- выявить  предпосылки возможного развития отраслей экономики с учетом экономико-географического положения территории и природно-климатическими условиями; повысить эффективность использования территориального ресурса в интересах его жителей.

- определить комплекс условий для  устойчивого формирования благоприятной и безопасной  материальной среды жизнедеятельности населения.

- обозначить приоритетность в природно-экологическом подходе решения планировочных задач, разработке планировочных мероприятий по экологической безопасности в развитии территории.

- сформировать  нормативное и правовое обеспечение градостроительной деятельности в соответствии с конституционными принципами.

Решение поставленных задач направлено на решение актуальных проблем пространственного развития и основано на государственных целевых установках.

В составе работы над генеральным планом проводился анализ основных систем территории – социальной, экономической, экологической и пространственной. Было проведено выявление сильных и слабых сторон системы,  возможности и угрозы развития территории (SWOT-анализ).

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития муниципального образования, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

На уровне генерального плана муниципального образования можно выделить несколько основных задач:

- Выявить  предпосылки возможного развития отраслей экономики с учетом экономико-географического положения территории и природно-климатическими условиями; повысить эффективность использования территориального ресурса в интересах его жителей.

- Определить комплекс условий для  устойчивого формирования благоприятной и безопасной  материальной среды жизнедеятельности населения.

- Обозначить приоритетность в природно-экологическом подходе решения планировочных задач, разработке планировочных мероприятий по экологической безопасности в развитии территории.

- Сформировать  нормативное и правовое обеспечение градостроительной деятельности в соответствии с конституционными принципами.

Решение поставленных задач направлено на решение актуальных проблем пространственного развития и основано на государственных целевых установках.

В составе работы над генеральным планом проводился анализ основных систем территории – социальной, экономической, экологической и пространственной.

Было проведено выявление сильных и слабых сторон системы,  возможности и угрозы развития территории (SWOT-анализ).

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, прежде всего, ее  экономико-географическим положением:

1. Близость областного центра с развитой инфраструктурой, потребительским рынком и промышленным производством.

2. Высокая привлекательность территории с точки зрения размещения промышленных предприятий, жилищного строительства, возведения объектов спортивного и культурного назначения.

3. Наличие крупной промышленной зоны, ряда успешно функционирующих предприятий.

4. Достаточно развитая транспортная и коммунальная инфраструктура.

5. Наличие многочисленных теплиц по выращиванию ранней овощной продукции.

6. Развитое животноводство.

7. Высокая степень концентрации на территории МО строительных предприятий и организаций.

К слабым сторонам территории можно отнести следующие:

1. Доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с ограниченными возможностями для внедрения современной техники и технологий, сбыта и переработки продукции.

2. Высокая степень морального и физического износа основных фондов коммунальной инфраструктуры.

3. Недостаток производственных мощностей по переработке продукции сельского хозяйства.

4. Слабая обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания, расположенными на территории МО.

5. Наличие конкурентных преимуществ у предприятий областного центра перед местными при отборе персонала (как в части заработной платы, так и в части условий труда).

6. Наличие на территории МО сбросного сооружения ТЭЦ-2, негативно влияющего на экологическую ситуацию.

Главные возможности развития МО включают в себя:

1. Привлечение инвестиций в развитие сельского хозяйства за счет участия в национальном проекте «Сельское хозяйство», федеральных и областных целевых программах.

2. Увеличение производства продукции сельского хозяйства за счет внедрения современных технологий.

3. Содействие интеграции сельхозпроизводителей в средние и крупные хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла.

4. Создание благоприятных условий для размещения на территории МО промышленных предприятий по производству строительных материалов, переработке продукции сельского хозяйства.

5. Развитие прудового рыбоводства.

6. Выделение участков под жилищное строительство, как в части индивидуальной, так и комплексной застройки.

7. Строительство ряда объектов спортивного и культурного назначения.

Основные угрозы для дальнейшего развития территории:

1. Окончательный переход сельского хозяйства на мелкотоварное производство с высокой долей производства продукции для собственного потребления.

2. Снижение производственного потенциала промышленных предприятий вследствие увеличения морального и физического износа основных фондов.

3. Сокращение спроса на производимую на территории МО продукцию вследствие воздействия неблагоприятной экономической конъюнктуры.

4. Ухудшение ситуации в ЖКХ в результате недостатка инвестиций на реконструкцию и модернизацию основных фондов.

5. Рост безработицы и отток населения (особенно молодежи) в областной центр.

6. Сокращение налогового потенциала территории и увеличение зависимости от областного бюджета.

7. Замедление строительства Восточного обхода г. Астрахань вследствие отсутствия финансирования из федерального бюджета.

Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, несмотря на высокие темпы развития в последние годы промышленности строительных материалов и строительного комплекса в целом, основным элементом экономической системы МО «Трехпротокский сельсовет» остается сельское хозяйство, с восстанавливающимся на его базе агропромышленным комплексом. Основная цель, стоящая перед АПК в целом и сельским хозяйством в частности, - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию.

Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, несмотря на высокие темпы развития в последние годы промышленности строительных материалов и строительного комплекса в целом, основным элементом экономической системы МО «Трехпротокский сельсовет» остается сельское хозяйство, с восстанавливающимся на его базе агропромышленным комплексом. Основная цель, стоящая перед АПК в целом и сельским хозяйством в частности, - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию.

На основе анализа потенциала территории по имеющимся ресурсам были разработаны проектные предложения.

# 2. Социальная сфера

## 2.1. Демография и трудовые ресурсы.

Демографическая обстановка – важнейший элемент системы сбалансированного развития территории. Основными показателями, характеризующими демографическую обстановку, являются динамика численности населения, его естественное и механическое движение, возрастная и половая структура, демографическая нагрузка на трудоспособное население, трудовые ресурсы и их использование и др. Анализ вышеперечисленных показателей позволил получить целостную картину о демографической ситуации, сложившейся в МО «Трехпротокский сельсовет»  в 2003-2008 гг.

Муниципальное образование концентрирует более 8,7% населения Приволжского района Астраханской области и занимает пятое место по численности населения среди всех муниципалитетов, входящих в состав района. Население территории многонационально, здесь проживают 23 национальности и народности.

Из всех населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования, самым крупным по численности населения является с. Три Протока – административный центр сельсовета, концентрирует 60% населения.

Анализ изменения численности населения в МО «Трехпротокский сельсовет» представлен на рис.2.1.1.

Рис.2.1.1. Динамика численности населения МО «Трехпротокский сельсовет»

В период с 2003 г. по 2009 г. наблюдалась устойчивая динамика роста числа постоянных жителей территории. За этот период население муниципалитета увеличилось на 14,3%, наблюдался естественный прирост населения, уровень которого был значительно выше, чем по району в целом.

Половая диспропорция – одно из наиболее опасных демографических явлений, так как негативно отражается на ряде других показателей, характеризующих демографическую обстановку.   В последние годы в сельсовете отмечается нарастание половой диспропорции. В 2003 г. женщин было на 1,9% больше, чем мужчин, а к 2008 г. уже на 8,9%. Значительное преобладание женского населения над мужским создает предпосылки для оттока с территории муниципального образования женщин репродуктивного возраста.

В 2006 г. произошло резкое сокращение удельного веса лиц в детском возрасте и увеличение доли лиц пенсионного возраста, при этом удельный вес лиц трудоспособного возраста практически не изменился. В настоящее время Трехпротокский сельсовет характеризуется достаточно приемлемой демографической нагрузкой но незначительно преобладают лица пенсионного возраста. В 2007 году на 1000 лиц в трудоспособном возрасте в Трехпротокском сельсовете приходилось 619 чел. в нетрудоспособном возрасте

против 548 чел. по району в целом.

Трудовые ресурсы территории во многом предопределяют ее социально-экономическое развитие.  В 2007 году численность экономически активного населения в МО «Трехпротокский сельсовет» составляла 2281 чел. или 62,9% от общей численности постоянного населения.

В исследуемом периоде общий и официально зарегистрованный уровень безработицы практически не изменились. Показатели безработицы на территории сельсовета значительно ниже соответствующих показателей по Приволжскому району в целом. Столь низкие показатели безработицы во многом объясняются тем, что на территории Трехпротокского сельсовета сосредоточена большая часть промышленного потенциала Приволжского района. По итогам 2007 г. уровень официально регистрируемой безработицы, сложившейся в МО «Трехпротокский сельсовет» (0,4%) на 0,6% ниже, чем в МО «Приволжский район» (1,0%) и на 1,1% меньше среднего значения по Астраханской области (1,5%).

Прогноз развития территории базируется на схемах территориального планирования Астраханской области и МО «Приволжский район»; программах социально-экономического развития Приволжского района и МО «Трехпротокский сельсовет», исходя из трех возможных сценариев развития: инерционный; стабилизационный; оптимистический.

Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и оптимистическим вариантами. Его сущность состоит в том, что, сочетая в себе отдельные элементы каждого из них, он выступает как наиболее вероятный, исходя из динамики развития природной, экологической, пространственной, а также социально-экономической систем территории. В рамках данного сценария предполагается увеличение численности населения к 2028 году на 373 чел. или 10,1% (см. табл.2.1.1).

Таблица 2.1.1

Прогноз численности населения МО «Трехпротокский сельсовет», чел.

(стабилизационный сценарий)

|  | на 01.01.2009 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | в % к 2009 г. | чел. | в % к 2009 г. |
| с.Три Протока | 2231 | 2369 | 106,2 | 2536 | 113,7 |
| с.Кулаковка | 1261 | 1285 | 101,9 | 1316 | 104,4 |
| п.Новый Кутум | 151 | 155 | 102,6 | 160 | 106,0 |
| п.Поляна | 49 | 51 | 104,1 | 53 | 108,2 |
| Итого: | 3692 | 3860 | 104,6 | 4065 | 110,1 |

В рамках стабилизационного сценария  основные показатели, определяющие динамику численности населения муниципального образования, будут колебаться в следующих пределах (см. табл.2.1.2):

Таблица 2.1.2

Прогноз структурных элементов динамики численности населения,

чел. (на 1000 жителей)

| Показатели | 2008 г. | Среднее значение в 2009-2018гг. | Среднее значение в 2019-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий коэффициент рождаемости | 15,7 | 13,0 | 14,0 |
| Общий коэффициент смертности | 5,2 | 9,0 | 9,5 |
| Естественный прирост (убыль) населения | +10,5 | +4,0 | +4,5 |
| Механический прирост (убыль) населения | +7,4 | +1,5 | +1,5 |

Социально-экономическая ситуация в стране и регионе не дает оснований ожидать сохранения существующих сегодня показателей естественного движения населения даже в рамках стабилизационного варианта развития событий.

Рост общего коэффициента смертности связан с увеличением численности лиц старше трудоспособного возраста в период с 2003 г. по 2008 г. в 1,9 раза.

Уровень развития основных экономических показателей опосредованно связан с возрастной структуре населения.

Таблица 2.1.3

Прогноз возрастной структуры населения МО «Трехпротокский сельсовет»

| Показатели | на 01.01.2008 г. | 2018г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | в % к числ-ти населения | чел. | в % к числ-ти населения | чел. | в % к числ-ти населения |
| Нетрудоспособный возраст (до 15 лет), в т.ч. | 675 | 18,6 | 735 | 19,0 | 720 | 17,7 |
| дети в возрасте до 6 лет | 390 | 10,8 | 360 | 9,3 | 380 | 9,3 |
| Трудоспособный возраст (16-54 – женщины; 16-59 – мужчины) | 2240 | 61,8 | 2385 | 61,8 | 2575 | 63,3 |
| Старше трудоспособного возраста | 712 | 19,6 | 740 | 19,2 | 770 | 18,9 |

К 2028г. увеличится доля лиц в трудоспособном возрасте до 63,3%, что повлечет за собой снижение демографической нагрузки, однако, в ее структуре будут преобладать лица пенсионного возраста. Общая численность трудоспособного населения в 2009-2028гг. возрастет на 15%.

Анализ социально-экономической, пространственной и экологической систем территории позволяет прогнозировать ее поступательное развитие. Для рынка труда муниципального образования это означает сохранение существующих и возникновение новых рабочих мест, снижение общего уровня безработицы при росте экономической активности населения, следовательно, и увеличение числа лиц занятых в экономике (см.табл.2.1.4.)

Таблица 2.1.4

Прогноз численности занятого населения в МО «Трехпротокский сельсовет»

| Показатели | 2007 г. | 2018г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | уд.вес, % | чел. | уд.вес, % | чел. | уд.вес, % |
| Численность занятого населения, в том числе | 2281 | 100,0 | 2390 | 100,0 | 2500 | 100,0 |
| в материальной сфере (градообразующая группа)* | 1431** | 62,7 | 1500 | 62,8 | 1570 | 62,8 |
| в обслуживающей сфере (обслуживающая группа) | 850** | 37,3 | 890 | 37,2 | 930 | 37,2 |

*в том числе на обработке ЛПХ,  ** оценка

## 2.2. Уровень и качество жизни населения.

Особое место в программе развития любого муниципального образования отводится решению задачи повышения уровня жизни населения. Уровень жизни населения – это своего рода индикатор развития территории. Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения.

Среднемесячная заработная плата в Приволжском районе и Астраханской области в целом по кругу крупных и средних предприятий, а также величина прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения представлены на рисунке 2.2.1.

Рис.2.2.1. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего (по крупным и средним предприятиям) и величины  прожиточного минимума, руб.

К наиболее важным показателям, характеризующим качество жизни населения, относятся: обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда.

В период с 2003 г. по 2007 г. площадь жилого фонда сельсовета увеличилась на 11,8%. Практически весь жилищный фонд на территории сельсовета – частный, на долю муниципального жилого фонда приходится около 0,1%.  Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде также незначителен около 0,2%.

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного человека, представлена в табл.2.2.1.

Таблица 2.2.1

Средняя обеспеченность населения жилищной площадью, кв.м./чел.

|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Трехпротокский сельсовет» | 21,2 | 21,3 | 20,8 | 21,1 | 21,5 |
| в % к предыдущему году | – | 100,5 | 97,7 | 101,4 | 101,9 |
| МО «Приволжский район» | 19,3 | 19,5 | 20,7 | 20,8 | 21,0 |
| в % к предыдущему году | – | 101,0 | 106,2 | 100,5 | 101,0 |
| Астраханская область | 18,0 | 18,6 | 19,0 | 19,6 | 19,8 |
| в % к предыдущему году | 101,7 | 103,3 | 102,2 | 101,6 | 102,6 |

Средняя обеспеченность населения жилищной площадью в МО «Трехпротокский сельсовет» на протяжении всего периода превышала соответствующие показатели по району и региону в целом. В 2007 году на одного жителя сельсовета приходилось 21,5 кв.м/чел., что на 2,4% больше, чем в Приволжском районе (21,0 кв.м/чел.) и на 8,6% выше среднего значения по региону в целом (19,8 кв.м/чел.).

Уровень благоустроенности жилищного фонда в МО «Трехпротокский сельсовет»: обеспеченность водопроводом составляет 88,0%, уровень газификации – 96,2%, отсутствует система канализации.

Система здравоохранения в МО «Трехпротокский сельсовет» представлена врачебной амбулаторией в с. Три Протока и фельдшерско-акушерским пунктом в с. Кулаковка. В районе практически самый высокий показатель числа посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений в области. В настоящее время развитие системы здравоохранения района характеризуется как явно недостаточное и нуждается в серьезной поддержке со стороны органов исполнительной власти.

. На территории муниципалитета функционируют: МОУ «Трехпротокская СОШ» на 624 мест, начальная школа в с. Кулаковка на 50 мест и детский сад «Кабуляк» на 60 мест, две библиотеки.

С целью улучшения социально-культурного быта населения предлагаются мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования, направленные на создание новых учреждений культуры, совершенствование деятельности существующих, их ремонт и реконструкцию, а также обновление материально-технической базы.

Государственная политика, проводимая федеральным центром, в последние годы все больше ориентируется на человека, поэтому развитию социальной сферы на местах уделяется огромное внимание. Уровень и качество жизни населения  становятся одними из базовых характеристик при оценке работы органов исполнительной власти. Показатели уровня и качества жизни населения МО «Трехпротокский сельсовет» в зависимости от эффективности мер предусмотренных программой социально-экономического развития территории, а также динамики развития других социально-экономических систем (региональная, районная, соседние муниципальные образования) будут располагаться в следующих диапазонах  (см. табл.2.2.2):

Таблица 2.2.2

Прогноз показателей уровня и качества жизни населения  МО «Трехпротокский сельсовет»

| Показатели | 2008 г. | инерц-ний | стабилиз-ный | оптимист-кий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. | 2028г. | 2018г. | 2028г. | 2018г. | 2028г. |
| Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. | 7,2 | в 3,5 раза | в 5,5 раз | в 5,5 раз | в10,0 раз | в 7,0 раз | в 12,0 раз |
| Средняя обеспеченность жилищной площадью, м2/чел. | 21,1 | 24,0 | 26,5 | 25,2 | 31,3 | 27,0 | 33,5 |
| Уровень благоустройства, % |
| водопровод | 88,8 | 92,0 | 96,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| канализация | – | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 100,0 | 60,0 | 100,0 |
| газ | 96,2 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Для достижения предполагаемого уровня развития социальной системы МО «Трехпротокский сельсовет», органам исполнительной власти необходимо сконцентрировать усилия на реализации следующего комплекса мер:

1. Демографическая политика:

- мониторинг показателей, характеризующих демографическую ситуацию, определение основных факторов препятствующих ее улучшению и реализация мероприятий направленных на упреждение их негативного воздействия;

- создание условий для притока мигрантов трудоспособного возраста с целью снижения демографической нагрузки на трудоспособное население;

- обеспечение молодых специалистов рабочими местами с целью их закрепления на селе;

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от неблагоприятных производственных факторов;

- пропаганда ценности института семьи и брака, формирование у молодежи ответственности за воспитание детей, уважительного отношения к старшему поколению;

2. Уровень и качество жизни населения:

- поддержка органами власти бизнес-инициатив при условии, что эффект от их реализации окажет положительное воздействие на социально-экономическую систему территории и не противоречит общечеловеческим ценностям;

- повышение среднемесячной заработной платы во всех сферах деятельности населения до уровня, превосходящего величину прожиточного минимума не менее чем в 2,5 раза, создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне оплаты труда;

- создание новых и сохранение существующих рабочих мест;

- адресная поддержка социально незащищенным слоям населения;

- софинансирование затрат молодых семей и молодых специалистов на приобретение и строительство жилья в рамках реализации одного из направлений приоритетного национального проекта «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»;

- помощь населению среднего возраста в прохождении профессиональной переподготовки с целью освоения специальностей наиболее востребованных на рынке труда;

- строительство новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, с целью повышения качества жизни населения;

- благоустройство территории населенных пунктов: асфальтирование дорог, строительство пешеходных тротуаров, освещение и озеленение улиц и т.д.;

3. Система образования, здравоохранения, культура:

- строительство и реконструкция объектов образования и культуры, обновление их материально-технической базы: строительство культурного центра в с.Три Протока;

- обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества;

- капитальный ремонт учреждений здравоохранения, укрепление и модернизация их материальной базы;

- повышение качества медицинского обслуживания, профессиональной квалификации врачей и медицинского персонала;

- усиленное внимание к профилактике мужских заболеваний, в том числе и заболеваниям социального характера;

- дополнительная диспансеризация работающего населения;

- повышение уровня физической подготовки населения сельсовета за счет создания возможностей для занятий физической культурой и спортом: развитие спортивных секций, строительство спортивных площадок, спортивно-развлекательного комплекса;

- проведение культурно-массовых мероприятий, способствующих укреплению социальных связей между населением территории;

- создание условий для развития самодеятельного творчества населения.

# 3. Экономика

## 3.1. Комплексные показатели экономического развития

Производственный потенциал и уровень развития хозяйственного комплекса МО «Трехпротокский сельсовет» в значительной степени определяются географической близостью территории к областному центру. Основными видами экономической деятельности являются сельское хозяйство, строительство, промышленное производство, оказание транспортных услуг, а также торговля и общественное питание.

Таблица 3.1.1

Основные показатели экономического развития МО «Трехпротокский сельсовет»

| Показатели | Единицы измерения | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленное производство |
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | тыс. руб. | 9345 | 10620 | 12726 | 19683 | 26880 |
| число предприятий | единиц | н/д | н/д | н/д | 4 | 71 |
| численность занятых | человек | 1675 | 1680 | 1700 | 1820 | 1900 |
| среднемесячная заработная плата | рублей | 2000 | 2500 | 4585 | 5500 | 7500 |
| Сельское хозяйство |
| валовой объем производства | тыс. руб. | 50045 | 50792 | 53077 | 56324 | 61279 |
| число хозяйств, всего | единиц | 834 | 843 | 843 | 1210 | 1236 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - сельхозпредприятия | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - личные подсобные хозяйства | единиц | 804 | 813 | 816 | 1182 | 1207 |
| - крестьянско-фермерские хозяйства | единиц | 29 | 29 | 26 | 27 | 28 |
| численность занятых | человек | 892 | 900 | 910 | 1330 | 1335 |
| среднемесячная заработная плата | рублей | 600 | 500 | 1000 | 3000 | 4000 |
| Строительство |
| объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | тыс. руб. | 7200 | 5519,5 | 8091 | 11226,7 | 12000 |
| объем инвестиций в основной капитал | тыс. руб. | - | - | - | - | 390,2 |
| число предприятий и организаций | единиц | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| численность занятых | человек | 750 | 750 | 770 | 780 | 800 |
| среднемесячная заработная плата | рублей | 4000 | 4000 | 5500 | 6500 | 7500 |
| Розничная торговля |
| оборот розничной торговли | тыс. руб. | 3000 | 3200 | 3600 | 3900 | 5850 |
| число предприятий | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 161 |
| численность занятых | человек | 20 | 20 | 20 | 36 | 39 |
| среднемесячная заработная плата | рублей | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | н/д | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

1 – по данным Программы социально-экономического развития муниципального образования «Трехпротокский сельсовет» Приволжского района Астраханской области на 2007-2009 годы

В связи с тем, что МО «Трехпротокский сельсовет» располагается в западной части Приволжского района, в непосредственной близости от областного центра, его социально-экономическое развитие в период 2003-2007 годов происходило в рамках активно расширяющейся агломерации г. Астрахань.  Наибольшее развитие на территории муниципального образования в этот период получили промышленное производство (прежде всего, производство строительных материалов) и строительство. Достаточно быстро увеличивался оборот торговли. Сельское хозяйство, отрасль, в наименьшей степени получившая положительный импульс от реализации юбилейных мероприятий, развивалась не столь стремительно. Рост производства по всем основным видам экономической деятельности в последние пять лет сопровождался увеличением численности функционирующих предприятий, занятости населения и уровня заработной платы.

Суммарный объем произведенной продукции (оказанных услуг) в 2007 году по данным видам деятельности (без учета оказанных транспортных услуг) превысил 100 млн. руб.

Промышленное производство МО «Трехпротокский сельсовет» представлено 7 предприятиями и рядом индивидуальных предпринимателей, осуществляющими производство строительных материалов, продуктов питания, оказание коммунальных услуг. МО «Трехпротокский сельсовет» является наиболее крупным промышленным центром, в котором сконцентрирована значительная часть производственного потенциала Приволжского района Астраханской области.

За последние пять лет объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на территории МО «Трехпротокский сельсовет» увеличился в 2,88 раза (в фактически действовавших ценах).

Рис. 3.1.1. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (в фактически действовавших ценах) на территории МО «Трехпротокский сельсовет» в 2003-2007 годах.

Высокие темпы роста, отмеченные в отрасли в 2003-2007 годах, были обеспечены, как увеличением производства промышленной продукции в натуральном выражении, так и за счет ценового фактора. Интенсивный рост во многом стал следствием создания на территории муниципального образования новых производств, продукция которых востребована на рынке.

Сельское хозяйство является одним из основных видов экономической деятельности МО «Трехпротокский сельсовет». Сельскохозяйственной деятельностью занята значительная часть трудоспособного населения. На территории муниципального образования функционирует 1236 хозяйств, из которых 1207 – личные подсобные хозяйства (ЛПХ), 28 – крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), 1 сельхозпредприятие (СП) – ООО СХП «М. Джалиля».

Сельское хозяйство обеспечивает не только занятость и доход населения, но и служит базой для развития смежных отраслей экономики. Таким образом, в рамках разработки генерального плана МО «Трехпротокский сельсовет» сельское хозяйство следует рассматривать не как отдельный вид экономической деятельности, а как часть агропромышленного комплекса, включающего в себя помимо сельхозпредприятий также и предприятия по переработке сельхозпродукции.

МО «Трехпротокский сельсовет» располагает обширными сельскохозяйственными угодьями общей площадью 5050 га, в структуре которых наибольший удельный вес занимают залежи (57,6%) и пашни (15,8%). При этом все пашни являются орошаемыми.

Рис. 3.1.2. Структура сельскохозяйственных угодий МО «Трехпротокский сельсовет».

Основными направлениями в сельском хозяйстве, обусловленными природно-климатическими условиями, являются растениеводство и животноводство. При этом удельный вес растениеводческой продукции в структуре сельскохозяйственного производства (в денежном выражении) превышает 85%, что определяет данное направление как приоритетное.

Растениеводство для МО «Трехпротокский сельсовет» в первую очередь связано с производством овощей. Практически в каждом дворе имеются теплицы для выращивания ранних сортов томатов, что для большинства жителей является основным занятием и источником дохода. В период 2005-2007 годов объемы производства овощей увеличились на 22,7% и достигли 5072 тонн.

Сложившаяся в сфере растениеводства система экономических отношений не способствует возникновению крупных хозяйств, которые способны привлекать значительные инвестиционные ресурсы, в полной мере использовать современные технологии и получать эффект от масштаба производства, строить перерабатывающие предприятия.

Животноводство МО «Трехпротокский сельсовет» исторически ориентировано на разведение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, птицы, а в последнее время и лошадей. В период 2003-2007 годов по всем направлениям данного сектора сельского хозяйства отмечен существенный прогресс: поголовье КРС увеличилось почти в 8 раз (в том числе коров – почти в 6 раз), свиней – в 5 раз, овец и коз – в 2,6 раза, птицы – в 3,7 раза. Основной производительной силой являются КФХ, в которых сосредоточена большая часть поголовья скота и птицы.

Рыбный промысел не относится к числу традиционных занятий населения МО «Трехпротокский сельсовет». Имеющиеся особенности географического расположения, экологическая ситуация и уровень обеспеченности водными ресурсами МО «Трехпротокский сельсовет» не позволяют рассматривать рыбную отрасль в качестве основного вида экономической деятельности, даже в отдаленной перспективе. Однако создание небольших прудовых хозяйств на территории муниципального образования является обоснованным, поскольку содействует занятости населения, диверсификации экономической системы и повышению бюджетной самостоятельности.

Строительство является одним из приоритетных направлений развития экономической системы МО «Трехпротокский сельсовет». На территории муниципального образования функционирует 28 предприятий, осуществляющих различные виды строительных и ремонтных работ, составляющих значительную часть строительного потенциала Приволжского района. Благоприятное расположение муниципального образования относительно областного центра является привлекательным для инвесторов, готовых вкладывать капитал в строительство жилья и объектов различного назначения.

Возведение на территории МО «Трехпротокский сельсовет» ряда крупных объектов в последние годы привело к существенному увеличению объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», который достиг в 2007 году 12 млн. руб.

Рис. 3.1.3. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», на территории МО «Трехпротокский сельсовет» в 2003-2007 годах.

Сфера торговли и общественного питания играет существенную роль в социально-экономическом развитии МО «Трехпротокский сельсовет». Сеть предприятий торговли и общественного питания является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах повседневного спроса. В связи с весьма ограниченной покупательной способностью населения, одним из приоритетных направлений развития потребительского рынка на территории МО «Трехпротокский сельсовет» должно стать создание оптовых и розничных рынков, крупных магазинов и торговых центров, ориентированных на покупателей областного центра и соседних муниципальных образований. Для этого необходимо выделение соответствующих участков земли, оснащение их коммуникациями и строительство подъездных путей.

## 3.2. Прогноз развития экономической системы.

Учитывая, что экономическая система муниципального образования является неотъемлемой частью региональной экономической системы, при разработке прогноза, наряду с результатами проведенного анализа развития всех основных подсистем МО «Трехпротокский сельсовет», учитывались положения Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на среднюю и долгосрочную перспективу, а также Схемы территориального планирования Астраханской области.

По аналогии со Схемой территориального планирования Астраханской области, исходя из многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования основных показателей развития МО «Трехпротокский сельсовет», генеральный план содержит три варианта прогноза: инерционный (низкий), стабилизационный (средний) и оптимистический (высокий).

Наиболее вероятным сценарием развития видится стабилизационный, который строится, исходя из того, что в ближайшие годы будет происходить постепенный перенос производственных мощностей, баз хранения и отдельных торговых предприятий из г. Астрахань в с. Три Протока и с. Кулаковка, что благоприятно отразится на производственном и налоговом потенциале территории, позволит улучшить коммунальную инфраструктуру, создать новые рабочие места. В условиях дефицита участков под жилищное строительство в областном центре, активизируется застройка населенных пунктов муниципального образования. Рост спроса на продукцию пищевой промышленности создаст дополнительные аргументы в пользу организации промышленной переработки продукции сельского хозяйства.

Основным элементом экономической системы МО «Трехпротокский сельсовет» остается сельское хозяйство, с восстанавливающимся на его базе агропромышленным комплексом. Основная цель, стоящая перед АПК в целом и сельским хозяйством в частности, - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию.

Таблица 3.2.1

Посевные площади овощей на территории МО «Трехпротокский сельсовет»

| Показатели | Ед. измерения | 2007 г. отчет | 2012 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2028 г. прогноз | 2028 г. в % к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизационный сценарий |
| Посевная площадь под овощами | га | 133 | 145 | 160 | 200 | 150,4 |

Таблица 3.2.2

Поголовье скота и птицы в хозяйствах МО «Трехпротокский сельсовет»

| Показатели | Ед. измерения | 2007 г. отчет | 2012 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2028 г. прогноз | 2028 г. в% к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизационный сценарий |
| Крупный рогатый скот | голов | 760 | 835 | 920 | 1100 | 144,7 |
| в том числе коровы | голов | 470 | 515 | 570 | 690 | 146,8 |
| Свиньи | голов | 150 | 160 | 175 | 210 | 140,0 |
| Овцы и козы | голов | 275 | 295 | 315 | 360 | 130,9 |
| Птица | голов | 1100 | 1180 | 1260 | 1450 | 131,8 |
| Лошади | голов | 60 | 70 | 80 | 100 | 166,7 |

Таблица 3.2.3

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении на территории МО «Трехпротокский сельсовет»

| Показатели | Ед. измерения | 2007 г. отчет | 2012 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2028 г. прогноз | 2028 г. в % к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизационный сценарий |
| овощи | тонн | 5072 | 5800 | 6700 | 9000 | 177,4 |
| скот и птица | тонн | 6 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 166,7 |
| молоко | тонн | 88 | 105 | 125 | 160 | 181,8 |

Развитие растениеводства по стабилизационному сценарию предполагает привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы, развития селекционной работы, семеноводства, внедрения высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановление почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизацию земледелия, внедрение методов минимальной обработки почвы и др. Развитие животноводства также целесообразно планировать с учетом стабилизационного сценария и в соответствии со сложившейся специализацией, ориентированной на производство молока и мяса. Рост продуктивности животноводства следует связывать с улучшением условий содержания скота, полноценным кормлением и

совершенствованием технологии производства.

Перспективы развития промышленного производства МО «Трехпротокский сельсовет» определяются достаточно сложной совокупностью факторов, многие из которых находятся вне территории или отличаются сильно выраженной неопределенностью. В частности, ряд трудностей прогноза связан со спецификой структуры промышленного производства МО «Трехпротокский сельсовет» - ориентацией большинства предприятий на внешних потребителей, спрос которых не всегда стабилен и предсказуем.

Одним из наиболее важных индикаторов развития промышленного производства, особенно в долгосрочной перспективе, является индекс промышленного производства. Общий индекс промышленного производства МО «Трехпротокский сельсовет» на период до 2028 года может возрасти по стабилизационному сценарию – в 2,5 раза, по отношению к 2007 году.

Наиболее вероятным сценарием развития промышленного производства является стабилизационный, в соответствии с которым развитие промышленного производства на территории муниципального образования будет происходить достаточно интенсивно во всех направлениях. Локомотивами развития промышленности станут промышленность строительных материалов, ориентированная на производство кирпича, стеновых панелей, тротуарной плитки, черепицы и пищевая промышленность, ориентированная на переработку овощей, молока и мяса, производство кондитерских изделий. Общее ухудшение экологической ситуации и истощение рыбных запасов в открытых водоемах на территории Астраханской области станут мощным стимулом для ускоренного развития прудового рыбоводства.

Таблица 3.2.4

Стабилизационный сценарий развития промышленного производства

на территории МО «Трехпротокский сельсовет»

| Вид деятельности | Индекс промышленного производства, в % к 2007 году |
| --- | --- |
|  | 2012 г. прогноз | 2018 г. прогноз | 2028 г. прогноз |
| Промышленное производство, всего | 134,0 | 175,7 | 250,0 |
| в том числе |  |  |  |
| производство строительных материалов | 145,0 | 210,3 | 305,0 |
| пищевая промышленность | 120,0 | 150,0 | 216,0 |
| рыболовство и рыбоводство | 115,0 | 132,3 | 175,0 |

Развитие сельского хозяйства и промышленности определяют параметры развития строительства, транспортного комплекса, потребительского рынка и других отраслей, дополняющих хозяйственный комплекс МО «Трехпротокский сельсовет». Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством и промышленностью (включая прудовое рыбоводство) повлечет за собой развитие с аналогичным вектором направленности и других секторов экономики.

Учитывая реалии хозяйственного комплекса МО «Трехпротокский сельсовет», имеющиеся сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы, выявленные в результате SWOT-анализа, в качестве основного сценария развития территории следует принять стабилизационный, с выходом по отдельным показателям на оптимистический тренд.

В рамках сельского хозяйства, достижение прогнозных параметров развития по стабилизационному сценарию потребует реализации ряда мероприятий, в числе которых:

- увеличение посевной площади под овощами к 2028 году на 50,4%;

- вовлечение дополнительных земель в сельскохозяйственный оборот, путем выделения паев и решения имущественно-правовых вопросов;

- восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных и органических удобрений, гипсования и обработки солонцовых почв, создания полезащитных лесных полос в соответствии с ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»;

- развитие капельного орошения и внедрение научно-обоснованного севооборота;

- переход на адаптивный путь развития земледелия, предполагающий минимизацию обработки почвы, использование облегченной техники, замену химических средств защиты биологическими, развитие мелиорации и др.;

- внедрение научно-обоснованного севооборота наряду с использованием высококачественного семенного фонда;

- развитие тепличного овощеводства;

- создание баз хранения растениеводческой продукции и участков по приведению ее в ликвидное состояние;

- увеличение к 2028 году поголовья крупного рогатого скота на 44,7% (в том числе коров – на 46,8%), свиней – на 40,0%, овец и коз – на 30,9%, птицы – на 31,8%, лошадей – на 66,7%, а также продуктивности скота и птицы за счет улучшения условий содержания, полноценного кормления, основанного на сочетании высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с использованием естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ;

- приобретение и разведение на территории муниципального образования племенного скота молочного и мясного направлений;

- создание пунктов приема молока и мяса от населения;

- организацию искусственного осеменения животных в ЛПХ населения;

- развитие участка по обслуживанию сельскохозяйственной техники;

- содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с полной цепочкой производственного цикла;

- оказание помощи сельхозпроизводителям в налаживании хозяйственных связей, заключении контрактов на реализацию продукции;

- обеспечение реализации на территории МО «Трехпротокский сельсовет» приоритетного национального проекта «Сельское хозяйство», предусматривающего кредитование сельхозпроизводителей на приобретение техники и расширение производства.

Развитие промышленного комплекса по стабилизационному сценарию предполагает:

- увеличение к 2028 году индекса промышленного производства в 2,5 раза по отношению к 2007 году;

- привлечение инвестиций для модернизации и ввода в эксплуатацию новых предприятий по производству строительных материалов (кирпича, стеновых панелей, тротуарной плитки, черепицы и др.);

- организация переработки нефтесодержащих шламов в ликвидные нефтепродукты и дорожно-строительные материалы;

- расширение производства кондитерских изделий;

- создание предприятий по приему и переработке овощей, молока и мяса;

- развитие прудового рыбоводства;

- модернизация коммунальной инфраструктуры территории.

Реализация выше обозначенных мероприятий потребует улучшения инвестиционного климата территории и притока инвестиций. Формированию благоприятного инвестиционного климата призваны способствовать мероприятия, направленные на развитие общей инфраструктуры МО «Трехпротокский сельсовет» и деловой информационной среды, в числе которых:

- создание единого реестра свободных земельных участков и строительных площадок для инвесторов;

- обеспечение функционирования центра деловой и правовой информации для населения;

- участие в конкурсах инвестиционных проектов и бизнес-предложений;

- строительство ипподрома, включая конюшни на 60 голов и гостиный двор;

- строительство Центра автоспорта (картинг, стрельбище);

- завершение газификации п. Новый Кутум;

- реконструкция  водопроводной сети с. Три Протока;

- реконструкция и ремонт внутрисельских дорог и подъездных путей;

- строительство тротуаров на территории населенных пунктов;

- организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- разработка правил землепользования и застройки;

- развитие современных средств связи;

- содействие жилищному строительству в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» и ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года».

Кроме того, немаловажное значение имеет развитие рознично-торговой сети и сферы сервиса, обеспечивающих население территории разнообразными товарами и услугами. В целях удовлетворения спроса жителей муниципального образования предполагается:

- увеличение к 2028 году торговой площади предприятий розничной торговли в 4 раза, в целях выполнения требований СНиП 2.07.01.-89(2000) для данной категории населенных пунктов;

- развитие на территории муниципального образования предприятий бытового обслуживания в целях удовлетворения потребностей населения в услугах, а также достижения требований СНиП 2.07.01.-89(2000) для данной категории населенных пунктов в отношении занятых в бытовом обслуживании;

- расширение сети предприятий общественного питания.

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности МО «Трехпротокский сельсовет», как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию и развитие сельского хозяйства, промышленности и строительного комплекса а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей.

Значительная часть мероприятий по развитию экономической системы МО «Трехпротокский сельсовет» может быть реализована уже в среднесрочной перспективе, что позволит значительно повысить уровень благосостояния жителей территории, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования современной экономической системы, ориентированной на промышленное производство, сельское хозяйство, строительство и транспортный комплекс.

# 4. Экология

Основной объем загрязняющих веществ (до 99,0%) на территорию Астраханской области  поступает с транзитным стоком волжских вод. Значительный вклад в загрязнение поверхностных вод р. Волги, ее рукавов и протоков, в т.ч. и расположенных на территории МО «Трехпротокский сельсовет», вносит региональный фактор:  в поверхностные водотоки сбрасываются недостаточно очищенные канализационные сточные воды, загрязненные промливневые стоки с площадок предприятий  г. Астрахани,  других населенных пунктов.

Состояние природной среды МО «Трехпротокский сельсовет» во многом определяется расположением  его территории у  границ города Астрахани. По классификации Госкомитета по гидрометеорологии и контролю окружающей среды Астрахань отнесена  к числу загрязненных городов России. В соответствии с комплексной оценкой экологического состояния Астраханской области (Схема территориального планирования, 2006 год), граничащая с Астраханью территория муниципального образования находится в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Загрязнение воздушной среды населенных пунктов, расположенных в зоне влияния города, происходит выбросами вредных веществ  от стационарных и передвижных источников города и от собственных источников. Для прилегающей к городу территории характерно загрязнение атмосферного воздуха сероводородом, оксидом углерода,  диоксидом азота. Источниками шумового и иного воздействия служат проходящие по территории  муниципального образования автомобильные и железные дороги.

На территории МО «Трехпротокский сельсовет» осуществляют хозяйственную деятельность 85 предприятий различного профиля. Наибольшее негативное  воздействие на компоненты окружающей среды  оказывают ТЭЦ-2 (филиал «Астраханская генерация» ОАО ЮГК ТГК-8), Южный промышленный узел (с.Кулаковка), установка по переработке нефтешламов нефтебазы «Кизань».

Часть предприятий размещена в селитебной зоне поселков. В санитарно-защитных зонах промплощадок (Кулаковский промузел,  установка по переработке нефтешламов, АЗС, СТО) находится  жилая застройка, что негативно отражается на условиях среды обитания человека.

Источниками поступления загрязняющих веществ в почвы, грунты и подземные воды  служат приемники минерализованных сточных вод ТЭЦ-2, площадки промпредприятий, объекты автосервиса,  хозяйственно-бытовые и промливневые стоки, сбрасываемые на рельеф, несанкционированные свалки ТБО. Нарушение и загрязнение почвенного покрова связано с разработкой грунта при  производстве строительных работ.

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  стационарными и передвижными источниками, функционирующими на территории  МО «Трехпротокский сельсовет», составляет 4023 тонны в год. Основное объем выбросов загрязняющих веществ (более 99% общего количества) приходится на ТЭЦ-2 ОАО ЮГК ТГК-8, обеспечивающую  теплом и электроэнергией г.Астрахань.

По результатам снеговой съемки (зима 2006 года) пылевая нагрузка  на территории Приволжского района, удаленной от г.Астрахани, была не более 400 кг/км2 в сутки. В зоне, прилегающей к Астрахани, пылевая нагрузка  превышала  1000 кг/км2 в сутки.  Величина атмохимической нагрузки  на территории МО «Трехпротокский сельсовет» составляет 91,9 тонн выбросов/км2 в год при среднем показателе по Приволжскому  району 17,02 тонн /км2 в год. Согласно Схеме территориального планирования Астраханской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования – от высокого (зона влияния ТЭЦ-2, пригородная зона) до среднего.

По данным АЦГМС, воды Нижней Волги загрязнены соединениями меди, цинка, ртути, фенолами, нефтепродуктами и другими органическими веществами. Среднемноголетний показатель индекса загрязнения речной воды  (ИЗВ) - 2,88 (Астрахань, створ АЦКК).

Источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения МО «Трехпротокский сельсовет» служит река Волга.  Подача воды осуществляется от сети городского водопровода Астрахани. Объем забора  воды  для хозяйственно-питьевых нужд МО «Трехпротокский сельсовет» в 2007 году составил 0,19 млн. м3.

Основной водоток на территории муниципального образования - проток Кутум. Проток  Кутум  в истоке отделен от реки Волги глухой плотиной (Астрахань, мост «Коммерческий»). Подача волжской  воды в пр. Кутум в межень, откачка воды из пр.Кутум в р.Волгу в паводок осуществляется  насосной станцией, расположенной под мостом «Коммерческий». У с.Три Протока перед впадением ерика Казачий пр.Кутум перекрыт дамбой с водопропускным сооружением. В период паводка водопропускное сооружение перекрывается для предотвращения затопления города со стороны рук.Болда, сбросная вода АГРЭС из ерика Казачий через пр.Кутум направляется в городские водотоки.

Проток Кутум является источником  воды для производственных нужд, полива дачных участков. Общий объем забора воды из пр. Кутум составляет 912,67 тыс. м3/год, в том числе на полив дачных участков – 900 тыс. м3/год, для других нужд – 12,67 тыс. м3/год.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются сточные воды объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, недостаточно очищенные сточные воды, сбрасываемые с очистных сооружений канализации, поверхностный сток с территории промышленной и селитебной зон города Астрахани.

Рук. Кутум служит приемником технологических вод, сбрасываемых  АГРЭС (через ерик Казачий),   ТЭЦ-2. Повышенная температура сбросных вод  вызывает  интенсивное зарастание русла водотока водной растительностью.  Объем стоков, сбрасываемых в пр. Кутум, составляет  229 тыс.м3/год, из них с ТЭЦ-2 ( 170 тыс. м3/год. Кроме того, в проток Кутум  осуществляются несанкционированные сбросы сточных вод.

Содержание в водах пр. Кутум солей, нефтепродуктов, растворимого железа выше, чем в волжской воде. Высок уровень  загрязнения воды фенолами (до 3 ПДК), уровень БПК5 в 1,5–2,0 раза выше норматива. Содержание растворенного кислорода в водах р.Кутум ниже, чем в волжской воде. Микробиологические показатели  воды в целом характеризуют состояние водотока как неблагополучное.

Зарегулирование волжского стока привело к понижению уровня половодья, сокращению  его  продолжительности и площади затопления, изменению водного режима водотоков. Уровенный режим водотоков дельты Волги полностью зависит от объема сброса воды Волгоградским гидроузлом и изменения уровня Каспийского моря.

В связи с интенсивными процессами отложения наносов в русле водотоков, обусловленными подъемом уровня Каспийского моря,  на территории волжской дельты ухудшились условия схода воды в период паводка, возросли сроки его прохождения, отмечается усиление процессов зарастания и заиления, снижение скорости движения  воды,  ухудшение в этой связи кислородного режима водной среды, что  приводит к обострению экологической обстановки в населенных пунктах, ухудшению качества воды и условий  воспроизводства рыбных запасов.

В дельте реки Волги выделены водоносные горизонты аллювиальных, хвалыно-хазарских, бакинских отложений и водоносные комплексы дочетвертичных отложений. Запасы подземных вод,  пригодных  для хозяйственно - питьевого водоснабжения, в границах муниципального образования не разведаны. Для хозяйственно-питьевых целей население муниципального образования использует поверхностные источники воды.

В результате техногенного воздействия в водах хазарско-хвалынского аллювиально-морского горизонта наблюдается повышенное содержание фенолов, азота аммонийного, марганца,  отмечено загрязнение подземных вод азотными соединениями, тяжелыми металлами, нефтепродуктами, фенолами в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации в десятки раз. При  сбросе на рельеф бытовых и промышленных стоков отмечается органическое загрязнение подземных вод.

На территории, прилегающей к г. Астрахани, содержание в подземных водах фенолов, аммонийного азота, нитратов, нефтепродуктов, титана, ванадия превышает уровень ПДК.  На площадках АЗС содержание нефтепродуктов в подземных водах достигает 10 ПДК, фенолов – до 22 ПДК.  На территории, прилегающей к ТЭЦ, отмечается  загрязнение подземных вод тяжелыми металлами.

Определяющими природными почвообразующими факторами на территории  дельты Волги являются засушливый климат, пёстрый литологический состав почвообразующих пород, их засолённость. Для почв дельты характерны  тяжелый механический состав,  остаточная засолённость и солонцеватость.

В дельте преобладает смешанный тип соленакопления.  Содержание солей в почвах  обвалованных земель, как правило, выше по сравнению  с необвалованными. На необвалованных землях засолённые разновидности почв занимают около 75% общей площади, на обвалованных участках  - до 100% площади.

Особенности соленакопления  характеризуют современную дельтовую равнину как засоляющую систему. При освоении почв дельты основными мероприятиями, направленными  на повышение плодородия почв, является борьба с засолением и профилактика  вторичного их засоления, создание благоприятного водно – солевого  режима почв.

Степень загрязнения почв на застроенной территории, прилегающей к границе Астрахани,  относится к категории умеренно опасного загрязнения. Повышенный уровень загрязнения почв соединениями свинца, цинка,  меди отмечается на территории, прилегающей к площадкам промышленных предприятий, объектам теплоэнергетики, в зоне влияния автомобильных дорог. В зоне влияния накопителей сточных вод ТЭЦ выявлены процессы  подтопления земель, засоления почвенного покрова.

Природные комплексы муниципального образования сильно трансформированы при строительстве  промышленных объектов, автомобильных дорог, мелиоративных систем, использовании земель в сельскохозяйственном производстве.

Интенсивное хозяйственное освоение экосистемы дельты Нижней Волги привело к резкому сокращению площади высокопродуктивных разнотравно-злаковых лугов. Уничтожению лугов способствовало использование земель для  размещения промышленных объектов.

Территория Приволжского района, включая МО «Трехпротокский сельсовет», характеризуется общим загрязнением на урбанизированных ареалах, загрязнением атмосферы и поверхностных вод, нарушением земель и недр при разработке месторождений и отнесена к ареалу  острых  экологических ситуаций   с наиболее сложным   комплексом природоохранных проблем.

Территория муниципального образования относится к зоне с преобладанием  рекреационных функций.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования намечается озеленение, благоустройство санитарно-защитных зон  предприятий и организаций; создание шумо-газо-пылезащитных насаждений  в придорожных полосах  автодорог, вывод  транзитных автотранспортных потоков за пределы населённых  пунктов.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории населённых  пунктов  планируется создание  зеленых зон общего пользования площадью 23,5 га,  осуществление мер по техническому совершенствованию предприятий с целью сокращения  размера зоны их вредного влияния.

Жилая застройка с.Кулаковки находится в границах  нормативной санитарно-защитной зоны Кулаковского промузла,  установки по переработке нефтешламов нефтебазы «Кизань». Для снижения вредного влияния промузла и  нефтеперерабатывающей установки на атмосферный воздух населенного пункта необходима  разработка проекта организации и благоустройства СЗЗ Кулаковской промзоны,  осуществление мероприятий по экологическому  совершенствованию предприятий,  ликвидация установки по переработке нефтешламов.

Мероприятиями по охране поверхностных вод предусматривается расчистка водотоков от водной растительности, установление водоохранных знаков, обустройство береговой зоны водных объектов, включая укрепление берегов.  Для поддержания проточного режима пр. Кутум, улучшения качества воды, используемой для хозяйственных нужд, оздоровления экологической обстановки на  необходимо поддерживать в нормальном техническом состоянии шлюз-регулятор пропускной способностью до 30 м3/с, расположенный у  с.Три Протока.

При создании системы централизованного водоснабжения населения МО «Трехпротокский сельсовет» планируется оборудование водопроводных сетей средствами учета воды. Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод на территории  населённых пунктов намечается организация сбора хозяйственно-бытового стока   системой хозбытовой  канализации с   перекачкой  стоков на существующие очистные сооружения канализации.

Мероприятиями по охране почв от загрязнения  предусматривается ликвидация несанкционированных свалок,  планово-регулярная очистка территории жилой зоны от жидких и твердых отходов, организация сбора на территории населенных пунктов хозяйственно-бытового стока с последующей его  очисткой.

Для снижения уровня негативного воздействия на почвенный  покров    намечается выполнение мероприятий  по рекультивации  земель, занятых ликвидируемыми объектами, участков, нарушенных при строительстве и изъятии грунта, устранению загрязнения почв, выявленного на прилегающей территории.

С целью улучшения экологического  состояния земель в зоне влияния накопителей сбросных вод ТЭЦ-2   необходима их ликвидация с проведением комплекса мероприятий по рекультивации нарушенных земель,  рассолению почв.

Для принятия своевременных мер по предупреждению загрязнения окружающей среды на территории муниципального образования представляется целесообразным  выявление несанкционированных площадок размещения отходов, сбросов загрязненных сточных вод на рельеф и в водные объекты, осуществление контроля за выполнением работ по озеленению территории  сел, благоустройству санитарно-защитных зон предприятий.

МО «Трехпротокский сельсовет» находится в  зоне влияния г. Астрахани и ТЭЦ-2, в связи с чем  представляется необходимой организация  на его территории мониторинга  состояния окружающей среды.

# 5. Пространственная система

## 5.1  Планировочная структура

Современное административно-территориальное деление муниципального образования определено в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (№ 131-ф3 от 6 октября 2006 г.). В 2006 г. администрация Трехпротокского сельсовета преобразована в муниципальное образование «Трехпротокский сельсовет», имеющее статус юридического лица.

Пойменная территория, на которой расположено муниципальное образование, изобилует водными протоками, создающих условия некоторой разобщенности отдельных участков и населенных пунктов между собой. Планировочная организация территории муниципального образования отражает положение его во внутреннем поясе пригородной зоны областного центра и требует рационального использования территорий, прилегающих к границам города.

Территория муниципального образования (по обмерному чертежу) – 4376 га, что ниже средней величины территорий муниципальных образований Приволжского района (6588 га).  Территория, занятая под населенными пунктами, составляет  12 %  общей территории муниципального образования. Плотность населения на территории МО – 84 чел/км.2, средняя плотность населенных пунктов – 6,5 чел/га. На территории МО числится четыре населенных пункта. Все населенные пункты расположены в пределах зоны  проходящей автотрассы Астрахань – Началово и объединены  единой системой естественных водных проток – ериками Кулаковка, Три Протока.

Изменение численности населения МО «Трехпротокский сельсовет» с учетом указанного прогноза в рамках Приволжского района и с учетом текущих процессов рассмотрено по трем сценариям. Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и оптимистическим вариантами.

Таблица №5.1.1

Вероятная динамика численности населения МО «Трехпротокский сельсовет»

по населенным пунктам (чел.)

| Показатели | на 01.01.2009 г. | 2018 г. | 2028 г. | к % к итогу 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Трехпротокский сельсовет», в т.ч. | 3692 | 3860 | 4065 | 114,3 |
| с. Три Протока | 2231 | 2369 | 2536 | 117.4 |
| с. Кулаковка | 1261 | 1285 | 1316 | 109,0 |
| п. Новый Кутум | 151 | 155 | 160 | 112,6 |
| п. Поляна | 49 | 51 | 53 | 112,2 |

Основу планировочного каркаса МО составляет бассейн р.Кутум и радиальная автотранспортная связь Астрахань – Началово и далее с выходами в Красноярский,  Володарский и Камызякский районы. Расположенные вдоль основной трассы населенные пункты муниципального образования составляют фактически непрерывную цепь селитебных и промышленных территорий. Здесь сосредоточено все население, предприятия и объекты соцкультбыта.

По степени освоенности территории муниципального образования можно выделить зоны активной урбанизации, которые расположены в приречной зоне реки Кутум, и территории интенсивного землепользования, расположенные в южной части муниципального образования на внутрипойменной равнине.

На территории МО «Трехпротокский сельсовет»  проектом определены и выделены следующие основные функциональные зоны:

- зоны урбанизированных территорий,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- рекреационные зоны.

1. Зона урбанизированных территорий –  это зона (территория) интенсивного хозяйственного освоения, где допускается максимальное преобразование природной среды. Зона условно делится на подзоны: 1,1) преимущественно жилищного строительства и 1,2) преимущественно промышленного освоения.

1,1 Подзона преимущественно жилищного строительства совпадает, как правило, с территорией населенного пункта.    с учетом преимущественного функционального использования, выделяются следующие  территории:

- селитебная территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений;

- производственная территория, предназначенная для размещения промышленных предприятий и объектов коммунально-складского назначения;

- ландшафтно-рекреационная территория в составе сельских парков, садов, скверов, бульваров и водоемов.

Проектные параметры селитебных территорий населенных пунктов увязано с изменением динамики обеспечения населения нормативной общей площадью и  с учетом существующих планировочных ограничений. Незначительное развитие жилых кварталов предполагается в селе Кулаковка и поселке Новый Кутум. Развитие селитебной  зоны в поселке Поляна учитывает отвод двух площадок под жилищное строительство.

Элементами ландшафтно-рекреационной  территории  могут быть лесопарки,  лесозащитные зоны,  водоемы, земли сельскохозяйственного использования,  парки, сады, скверы, бульвары. Ландшафтно-рекреационные территории населенных пунктов увязаны с территориями общего пользования и жилыми кварталами. Особое значение в развитии ландшафтно-рекреационной территории  придается административному центру муниципального образования.

Производственная территория в границах населенных пунктов не развита. В связи с  рекомендуемым изменением границ села Кулаковка, на территории населенного пункта оказывается территория ДОСААФа, автодрома, СИЗО и площадка. определенная для строительства автосервиса «Автореаль». Общая площадь включаемых территорий составляет 15 га.

Значительного развития территорий данного вида в населенных пунктах проектом не предусматривается. Необходимо подчеркнуть, что согласованность взаиморасположения предприятия и селитебной территории определяется санитарно-защитной зоной (СЗЗ). Размер и границы СЗЗ от источников воздействия на среду обитания подлежат обоснованию проектом СЗЗ. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих объектов и производств.

К 2018 г. необходимо провести мероприятия по изменению границ территории населенных пунктов. В целом площадь земель в проектных границах сел и поселков должна увеличиться на 10,3%.

1,2. Подзона преимущественно промышленного освоения размещается, как правило, вне границ территории населенных пунктов. К объектам рассматриваемой подзоны относятся объекты промышленного назначения, предприятия и связанные с ними объекты, коммунально-складские объекты, объекты инженерной инфраструктуры и т.п.

Основная часть промышленных объектов сосредоточена в приграничной с городом территории в районе села Кулаковка и составляет так называемый Кулаковский промышленный узел. Зона охватывает территорию в 807 га.

Рекомендуется ограничить дальнейшее развитие промышленной зоны. При этом необходимо учитывать размеры санитарно-защитных зон от действующих предприятий и, в частности, положение в СЗЗ села Кулаковка. В числе первоочередных задач следует принять решение о ликвидации прудов испарителей (отстойников) ТЭЦ (36га) и проведение рекультивации земель.

С учетом расширения территории села Кулаковка площадь подзоны преимущественно промышленного освоения составит около 790 га.

Таблица №5.1.2

Параметры зон урбанизированных территорий (га)

| № пп | Наименование подзон | периоды | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2018 | 2028 |  |
| 1 | Преимущественно жилищного строительства (населенные пункты) | 525,0 | 579,0 | 579,0 |  |
| 2 | Преимущественно промышленного освоения | 807,0 | 790,0 | 790.0 |  |
|  | Всего | 1332,0 | 1369,0 | 1369,0 |  |

2. Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории экстенсивного хозяйственного развития. В данный вид функциональной зоны входят подзоны, которые связаны с хозяйственной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала района площадного характера: сельское хозяйство, включая строения и сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки с/х продукции, лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых.

3. Зона преимущественно рекреационного использования включает в себя территории, имеющие ограничения видов хозяйственного освоения, которые могут нанести ущерб естественному природному ландшафту. Основные направления использования территории этой зоны включают в себя:

- охрану и воспроизводство ценных природных ландшафтов;

- охрану объектов историко-культурного наследия;

- организацию рекреационной деятельности для долговременного отдыха жителей и гостей района.

Исходя из основных направлений по использованию территории в зоне ограниченного хозяйственного освоения, выделяются подзоны особо охраняемых территорий, рекреационно-туристические и лесного хозяйства.

Своеобразие данного района заключается в том, что он является основной территорией  пригородной зоны города Астрахани, что способствует формированию системы организации загородного отдыха.

В настоящее время на территории муниципального образования объекты рекреации представлены целым рядом садово-дачных товариществ, которые расположены вне населенных пунктов на с/х землях (467,5 га).  Индивидуальные дачи можно рассматривать как деятельность горожан, сопутствующая  рекреации. Проектом предусматривается сохранение дачных массивов без увеличения  их территории. Иные территории, как зоны преимущественно рекреационного использования в пределах границ муниципального образования настоящим проектом не рассматриваются.

В целом при определении границ и параметров функциональных зон преимущественного использования территории муниципального образования учтено положение территории в пригородной зоне областного центра. Общая цель функционального зонирования – исключить неорганизованное использование территорий,  неуправляемый рост населенных мест МО «Трехпротокский сельсовет».

Таблица № 5.1.2

Функциональное зонирование территорий МО «Трехпротокский сельсовет»

| № пп | Наименование функциональной зоны | 2008 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь га | % | Площадь га | % | Площадь га | % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Зона урбанизированных территорий, в т. ч. населенных пунктов | 1332,0 525,0 | 30,4 12,0 | 1369,0 579.0 | 31,3 13.2 | 1369,0 579,0 | 31,3 13,2 |
| 1,1 | Селитебные территории. | 267.7 |  | 305,9 |  | 359.4 |  |
|  | -жилая застройка | 265,0 |  | 300,6 |  | 337,4 |  |
|  | -общественно-деловая зона | 2,7 |  | 4,9 |  | 21,5 |  |
| 1,2 | Производственная территория | 0.5 |  | 15,5 |  | 16,0 |  |
| 1,3 | Ландшафтно-рекр. терр. | 256,8 |  | 257,6 |  | 203,6 |  |
| 2 | Зона преимущественно сельскохозяйственного использования | 2540,5 | 58,2 | 2503,5 | 57,3 | 2503,5 | 57,3 |
| 3 | Рекреационные зоны | 467.5 | 10,6 | 467,5 | 10,6 | 467,5 | 10,6 |
| 5 | Прочие территории | 36,0 | 0,8 | 36,0 | 0,8 | 36,0 | 0,8 |
|  | ВСЕГО | 4376,0 | 100 | 4376,0 | 100 | 4376,0 | 100 |

*Площадь МО «Трехпротокский сельсовет» принята по обмерному  чертежу

На графических материалах внутренняя структура функциональных зон намечена лишь в общей форме, в той степени, которая необходима для определения оптимальной градостроительной организации всего комплекса. При определении параметров функциональных зон учитывалось рациональное использование земель населенных пунктов. Наиболее удобная территория зарезервирована для развития селитебных зон. Необходимо ограничить дальнейшее развитие промышленной зоны, провести мероприятия, направленные на упорядочение и выявление территорий, нерационально используемых. При этом необходимо учесть размеры санитарно-защитных зон от действующих предприятий и, в частности, положение в СЗЗ села Кулаковка. В числе первоочередных задач следует принять решение о закрытии прудов-испарителей (отстойников) ТЭЦ-2 (36га) и проведении рекультивации земель.

Согласно Градостроительному кодексу РФ функциональные зоны определены как зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. Там же (ст. 34) вводится понятие территориальных зон, которые устанавливаются «…с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом…». Определение территориальных зон производится при разработке Правил землепользования и застройки, т.е. на последующей стадии проектных работ.

## 5.2. Земельный фонд

Площадь территории МО «Трехпротокский сельсовет» составляет 4376 га. Изменения площади территории муниципального образования в перспективе не намечается. Современный состав земельного фонда по категориям земель, трансформация его в результате реализации предлагаемых градостроительных решений  отражены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

| Наименование категории земель | Площадь, га | Изменения, га (+), (-) |
| --- | --- | --- |
|  | На 1.08 | На 01.28 |  |
| Земельный фонд, всего | 4376,0 | 4376,0 | 0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего из них: сельскохозяйственные угодья прочие | 3575,0 3005,0 570,0 | 2975,0 2975,0 0 | - 600,0 -30,0 - 570,0 |
| Земли населенных пунктов | 525,0 | 555,0 | +30,0 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 240,0 | 810,0 | + 570,0 |
| Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 | 0 |
| Земли лесного фонда | 0 | 0 | 0 |
| Земли водного фонда | 36,0 | 36,0 | 0 |
| Земли запаса | 0 | 0 | 0 |

Изменение  площади земель сельскохозяйственного назначения,  площади сельскохозяйственных угодий обусловлено  намечаемым расширением территории населенных пунктов. Кроме того, будет осуществлен перевод в земли иной категории участков земель сельскохозяйственного назначения, в настоящее время занятых объектами, не связанными с сельскохозяйственным производством.

## 5.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Планировочные ограничения позволяют определить территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.

В соответствии со статьей первой Градостроительного кодекса РФ, зонами с особыми условиями использования территории являются санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, зоны охраны объектов культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, земли особо охраняемых территорий и объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории МО «Трехпротокский сельсовет» определены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Санитарно- защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального значения. На чертежах генерального плана МО отражаются санитарно-защитные зоны размером не менее трехсот метров от  объектов промышленно-коммунального значения, свалок кладбища. На чертеже опорного плана населенных пунктов показаны санитарно-защитные зоны от всех промпредприятий и коммунальных объектов. Территория, где производится переработка, хранение сырой нефти и других вязких нефтепродуктов отнесена СанПиН ом ко второму классу опасности с СЗЗ -500 м. Размер и границы СЗЗ от источников воздействия на среду обитания подлежат обоснованию проектом СЗЗ. В проекте СЗЗ должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию СЗЗ, включая отселение жителей в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих объектов и производств.

Проектирование СЗЗ осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции отдельного промышленного объекта. В подобных проектах должны быть предусмотрены мероприятия на организацию СЗЗ, включая при необходимости и отселение жителей, которое обеспечивают должностные лица промышленных объектов.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м. Для объектов агропромышленного комплекса и малого предпринимательства также установлены СЗЗ в соответствии с классом вредности.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов определены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от  категории объектов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения нахождения ее в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.06.2006  № 74-ФЗ). В соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранная зона  реки Кутум составляет 100 метров, ериков – 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы в зависимости от  уклонов берега изменяется от   30  до 50 м. В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, химических, взрывчатых, отравляющих, веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах. В ВОЗ запрещается, в том числе, размещение складов горюче-смазочных материалов. Размещение и эксплуатация объектов допускается при условии охраны водных объектов от загрязнения и истощения вод. Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Землепользователи обязаны соблюдать установленный режим использования зон и полос.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения МО устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.544-96.

Зоны охраны объектов культурного наследия вне границ территорий населенных пунктов относятся к памятникам археологии (в т.ч. и выявленным памятникам археологии) расположенных на территории муниципального образования. Перечень объектов археологии принят согласно данным Министерства культуры Астраханской области. По предоставленным данным на территории МО имеется выявленный объект культурного наследия «Поселение «Южный» ХП-ХШвв.», которое располагается в 3,5 км на юго-восток от с.Три Протока и в 5,9 км к западу от с.Началово. Ввиду отсутствия данных по зоне охраны на графических материалах проекта условными знаками указано положение памятника археологии. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Зона, подверженная воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – отображается на основе имеющейся информации по перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействию их последствий согласно Паспорту безопасности территории муниципального образования. Паспорт безопасности заказчиком не предоставлен.

Согласно Паспорту безопасности территории муниципального образования «Приволжский район»  в разделе  «Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций» на территории МО определены  объекты тринадцати автозаправочных станций. Вид опасного вещества – бензин, дизтопливо. Подобный тип объектов расположен и на территории МО Трехпротокский сельсовет».  К пожароопасным объектам, согласно паспорту района, отнесены коммунальные системы жизнеобеспечения, которые могут быть расположены в пределах территории населенных пунктов.  В населенных пунктах рассматриваемого  МО данные объекты отсутствуют.

В показателях риска природных чрезвычайных ситуаций района отсутствуют такие виды опасных природных явлений как извержение вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины. Показатель интенсивность возможных для района природных явлений как цунами, составляет менее 5, при возможной частоте в год данного природного явления от 0,08 до 0,009.

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных пунктов района установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, пожары природные, наводнения и подтопления. Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом безопасности района не определены. Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

## 5.4. Транспортный комплекс

Транспортные системы, обслуживающие территорию, представляют собой элементы  Единой транспортной системы перевозки пассажиров и грузов с учетом магистральной транспортной системы более высокого территориального уровня.

МО «Трёхпротокский сельсовет» расположено в западной центральной  части Приволжского района и непосредственно граничит с областным и районным центрами, имея кратчайшие транспортные связи автодорогами регионального значения.

5.4.1. Дорожное хозяйство.

Дорожное хозяйство МО «Трехпротокский сельсовет» представлено радиальными автодорогами регионального значения с подъездами к населённым пунктам и дорогами местного значения, являющимися большей частью подъездными к сельскохозяйственным объектам.

Среди автодорог регионального значения для транзитного движения в настоящее время в границах муниципального образования выделен участок Восточного обхода г. Астрахани с. Началово – п. Кирпичного завода. Восточный обход г. Астрахани объединяет радиальные направления автодорог и организует движение транспортных потоков по полукольцу в объезд областного центра. Окончание строительства второй очереди Восточного обхода от п. Кирпичного завода к с. Яксатово со строительством мостового перехода через р. Царев с эстакадной частью (337,6 м) соединит между собой автодороги Астрахань – Евпраксино и Астрахань – Камызяк. В плане II очереди также введён в эксплуатацию участок автодороги (3,67 км) ул. Рождественского (г. Астрахань) – село Три Протока.

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории МО «Трёхпротокский сельсовет»  на 01.01.2008 составила 29,02 км, в том числе:

14,33 км – автодороги регионального значения;

14,69 км – автодороги местного значения, включающие внутрихозяйственные,  ведомственные и частные.

Твердое покрытие имеется на 29,02 км автодорог общего значения, в т.ч. с усовершенствованным покрытием - 18,13 км,  облегчённым – 3,89 км, переходным – 7,0 км. Эксплуатацией и содержанием местных автодорог района занимается ООО «Коралл», базирующееся в с. Началово.

Проектные предложения выработаны с учётом Схемы территориального планирования Астраханской области, генерального плана  г. Астрахани, предложений администрации Приволжского района и концепции социально- экономического развития, разработанной специалистами ООО «Астраханский градостроительный центр».

Генеральным планом г. Астрахани приняты на расчётный срок до 2025 г. мероприятия по развитию дорожной сети с выходом на территорию МО «Трёхпротокский сельсовет»:

- реконструкция автодороги Астрахань-Три протока с целью преобразования ее во въеэдную магистраль (с повышением категории);

- продолжение строительства Восточной соединительной магистрали, проходящей от перспективного «Северного обхода», включая существующее Аксарайское шоссе и мост через р. Кривая Болда, проектируемый Межболдинский пр.,  новый мост через р. Прямая Болда, проектируемый Казахский пр. (по трассе Космической ул.), новый мост через р. Казачий ерик и новый мост через р. Кутум. Примыкает к автодороге Астрахань – Три протока и соединяется с автодорогой Восточный обход и автодорогой – подход к ул. Рождественского;

- строительство автомагистрали «Царевская» - от автодороги ул. Рождественского - Восточный обход, по ул. Рождественского (восточный участок),  новый мост через р. Царев, участок ул. 1-я  Котельная до Аэропортовского шоссе

Предлагается на расчётный срок:

- устройство автодорог с асфальтобетонным покрытием

к СДТ в северной части муниципального образования 3,8 км – I оч.

к СДТ «Ромашка», «Транспортник»  			    2,55 км – II оч.

к кладбищу  (бугор Абайтобе)				     0,65 км – II оч.

- реконструкция автодороги Астрахань-Три протока;

- поэтапная реконструкция существующих автодорог с устройством усовершенствованного покрытия;

- перевод участков региональных автодорог, проходящих по территории населённых пунктов в дороги улично-дорожной сети;

- продолжение строительства Восточной соединительной магистрали (2,16 км);

- обустройство автодорог II-III категории, прилегающих к населённым пунктам, придорожными пешеходными дорожками, «карманами» и павильонами на остановках пассажирского транспорта, шумо-газо-пылезащитной полосой озеленения в соответствии с рекомендациями ОДМ 218.011-98.

Ширину полосы посадок следует принять не менее 10 метров. Учитывая климатические условия Приволжского района предлагаются следующие древесные породы зелёных насаждений: гледичия, дуб черешчатый, ива белая, тополь любой разновидности. С целью координации вышеуказанных мероприятий муниципальному образованию рекомендуется принять участие в разработке областной целевой программы по развитию дорожного хозяйства области на период 2009-2015гг.

Таблица № 6.4.1.2

Обеспеченность муниципального образования автодорогами общего пользования

| Проектные периоды | Протяжённость в км | % дорог с твёрдым покрытием | Плотность дорог на 1000 км2 территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. с твёрдым покрытием |  |  |
| Существующее положение | 29,02 | 29,02 | 100 | 244,5 |
| I очередь 2018 г. | 31,18 | 31,18 | 100 | 262,7 |
| II очередь 2028 г. | 31,18 | 31,18 | 100 | 262,7 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования представлена улицами местного значения, которые  связывают  селитебную территорию с объектами  коммунального, промышленного значения и внешними автомобильными дорогами;  обеспечивают пешеходные и транспортные связи  на территории населенных пунктов.

Из всех населенных пунктов МО село Три Протока имеет достаточно развитую исторически сложившуюся улично-дорожную сеть. Среди мелкой сетки улиц выделяются главные,  улицы жилых территорий и второстепенные проезды и переулки.  Протяженность основных улиц с твердым покрытием  в населенных пунктах муниципального образования составляет на сегодняшний день  – 8,2 км. В связи с расширением территорий жилой застройки необходима реализация мероприятий  по дальнейшему развитию улично-дорожной сети, которая формируется на базе существующей. Упор делается как на реконструкцию существующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия и увеличения их пропускной способности, так и на строительство новых с учетом районов рекомендуемых новостроек.

В связи с действующей в регионе областной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 гг.», рекомендуется разработать и принять программу по усовершенствованию дорожной сети МО «Трехпротокский сельсовет».

Общая протяженность основной уличной сети населенных пунктов к расчетному сроку составит 24,4. км, из которых 16,7 км - вновь организуемая сеть улиц, в том числе 11,3 км -  до 2018г.  При средней ширине проезжей части 7,0 м площадь твердого покрытия дорожного полотна вновь организуемой улично-дорожной сети в пределах населенных пунктов  составит 117,0 тыс. м2   Учитывая, что улицы и дороги населенных пунктов в настоящее время в большей части не имеют твердого покрытия до 2018 г. необходимо благоустроить 67% от общей проектной протяженности улиц и дорог.

Автотранспорт, находящийся в личной собственности граждан, составляет 83,8% от общего количества автотранспорта дислоцирующегося в муниципальном образовании. Учитывая показатель прироста состояния автомобилизации населения в целом по Приволжскому району, следует предположить, что прогнозируемые величины автотранспорта в личной собственности граждан МО «Трёхпротокский сельсовет» составят к 2018 г. – 250 ед. на 1000 чел., к 2028 г. – 280 ед. на 1000 чел.

Автомобили личной собственности граждан размещаются в гаражах, расположенных на приусадебных участках. Гаражные хозяйства имеют: ООО «Автотехсервис», ОАО «Трест «Прикаспийэлектросетьстрой» и ООО ПКФ «АстраханьАВТОВАЗ». Подвижной состав хранится в приспособленных помещениях и на открытых стоянках. Расширение производственной базы муниципального образования и связанный с этим рост ведомственного транспорта предполагает развитие специализированных гаражных хозяйств, совмещённых с базами централизованного технического обслуживания, которые следует размещать в производственных зонах населенных пунктов, а также на предлагаемых настоящим проектом землях промышленности. Стоянки автомобилей должны размещаться, как правило, в границах земельных участков. Емкость стоянок должна обеспечивать потребности объекта в хранении автотранспорта, с учетом всех проживающих, работающих и посещающих такие объекты лиц. Использование территорий общего пользования для организации стоянок допускается только на основании проектов, утверждаемых администрацией муниципального образования по согласованию с местным органом ГИБДД.

Предприятия для обслуживания автомобилей. В настоящее время на территории МО «Трёхпротокский сельсовет» имеются частные предприятия по обслуживанию автотранспорта (2 АЗС на 400 заправок в сутки, ГАЗС «Локомотив», пять станций технического обслуживания на 38 постов, а также ряд мелких предприятий придорожного сервиса). Расчётная потребность в техническом обслуживании автомобилей исходя из рекомендации 1 пост на 200 автомобилей составит к  2018 г. – 5 постов, к 2028 г. – 6 постов. (СНиП 2.05.02-85). При этом учитывается собственное наличие развитой ремонтной базы в гаражных хозяйствах.

Размещение предприятий обслуживания транспорта предлагается вне  жилых территорий в функциональной зоне, которая допускает размещение объектов с санитарно-защитной зоной 50 м. Станции технического обслуживания на 1-2 поста рекомендуется совмещать с моечным отделением, а СТО, расположенные на транзитных магистралях - объектами торговли и придорожным кафе.

Количество автозаправочных станций определено на расчетный срок исходя из ожидаемого общего количества транспортных средств МО «Трёхпротокский сельсовет» и транзитного транспорта, следующего по Восточному обходу г. Астрахани. Необходимое количество заправок составит:

| Вид транспорта | Норма заправки | Количество машин | Количество заправок в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковой транспорт граждан | 1 заправка за 7 суток | 1092 | 156 |
| Ведомственный транспорт | 1 заправка за 3 суток | 110 | 37 |
| Пассажирский транспорт | 1 заправка в сутки | 48 | 48 |
| Транзитный транспорт (15%) | 1 заправка в сутки | 187 | 187 |
| Всего |  |  | 428 |

С учётом коэффициента неравномерности суточного подхода машин к АЗС (k=1,2) количество заправок в сутки составит  514, для чего потребуется  4 колонки.

В настоящее время транспорт обслуживается на 2 внутритерриториальных АЗС при наличии 4 колонок, что на текущий момент приближено к потребности на 2028 г. и, соответственно, исключает необходимость строительства дополнительных АЗС. Кроме того, адресность поездок населения преимущественно направлена к областному центру и имеет на пути следования ряд АЗС, расположенных на магистральных дорогах города. Следовательно, наиболее рациональным считается сохранение на расчётный срок действующих АЗС при выполнении дополнительной реконструкции и совмещении с СТО на 2-3 поста с моечным отделением, что соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85 и рекомендациям РСН 62-86. Данные объекты транспорта должны располагаться вне  жилой территории в функциональной зоне, которая допускает размещение объектов с санитарно-защитной зоной не менее 100 м.

Пассажирские перевозки.  Несмотря на пригородное расположение населённых пунктов МО «Трёхпротокский сельсовет», услуги пассажирских перевозок населению оказываются  только одним пригородным маршрутом «Красный мост - с. Три протока. Маршрут обслуживается автобусом малой вместимости ПАЗ-3205 при регулярности движения до 10 оборотных рейсов в сутки. Проектом районной планировки Приволжского района (1986 г.) намечалось строительство троллейбусного депо на 100 ед. подвижного состава в районе ТЭЦ 2 и организация движения по маршрутам с. Три Протока - ул. Рождественского-Стадион, а также с. Три Протока - ул. Рождественского - ул. Н. Островского. Однако данные мероприятия не были реализованы. Генеральным планом г. Астрахани до 2025 г. предложено новое место строительства троллейбусного депо – в районе Аэропортовского шоссе, что при строительстве автомагистрали «Царевская» создаст возможность проектирования троллейбусного движения к с. Три Протока и далее к проектируемому Казахскому пр.

Ввиду отсутствия информации по пассажиропотокам невозможны расчёты развития пассажироперевозок на перспективу и определение в полной мере направленности мероприятий на качественное улучшение в оказании населению услуг пассажирских перевозок.

С целью совершенствования пассажироперевозок проектом предлагаются следующие мероприятия:

1. Изучение потребности населения в пассажирских перевозках анкетным методом.

2. Принять участие в разработке областного и городского проектов развития пассажирского транспорта в части пригородных и межрайонных сообщений.

3. Обустройство остановок пассажирского транспорта с установкой навесов и информационных указателей.

## 5.5  Строительный комплекс

Условия для осуществления строительства в Приволжском районе достаточно сложные: собственные строительные организации слабые, маломощные. Производство собственных стройматериалов ограничено, поэтому велика зависимость от завоза их извне. Район слабо обеспечен минерально-сырьевыми ресурсами. Располагаясь в зоне влияния областного центра, строительство объектов в муниципальных образованиях района ведется, в основном, с использованием производственных мощностей и строительных организаций г. Астрахани.

Первоочередное значение для развития строительного комплекса МО приобретает наличие предприятий по производству строительных материалов, способных в полной мере удовлетворить потребности отрасли.

Вторым важным направлением развития строительного комплекса муниципального образования является жилищное строительство.

Жилищная политика должна быть ориентирована на нужды социально незащищенных слоев населения и на решение жилищных проблем основной части работающего населения, располагающего средними доходами. Акцент делается не на элитное жилье коттеджного типа, а на массовую индивидуальную застройку домами разных типов, в т.ч. блокированных с небольшими приусадебными участками. Параметры площадок под жилищное строительство и их положение в границах каждого населенного пункта показано на графических материалах генерального плана населенных пунктов МО. Освоение их предлагается вести до и после  расчетного срока или использовать как резервные. Планируемые показатели по населенным пунктам  в части изменения обеспеченности населения общей площадью,  объемов жилищного строительства сведены в итоговую таблицу, которая отражает усредненные данные в целом по МО «Трехпротокский сельсовет».

Таблица № 5.5.1

Динамика роста  жилого фонда  МО«Трехпротокский сельсовет»

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. измерения | Исх.год 01.01.2008 | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | Тыс.чел. | 3692 | 3860 | 4065 |
| 2 | Убыль жилого фонда (нарастающая) | тыс.м2о.п. | 0 | 0.3 | 0.7 |
| 3 | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс.м2о.п. | 77,8 | 77.5 | 77.1 |
| 4 | Новое строительство Всего: в т.ч -за счет реконструкции - усадебного типа -секционного типа | Тыс.м2 о.п. | 0 | 20,1 2,1 18,0 0 | 50,1 5,1 42,0 3,0 |
| 5 | Всего жилого фонда | Тыс.м2 | 77.8 | 97,6 | 127,2 |
| 6 | Шаг строительства | т.м2/год | 0 | 2,0 | 2.5 |
| 7 | Норма жилой обеспеченности | м2/чел | 21,1 | 25,2 | 31,3 |
| 8. | Территория нового строительства всего: -усадебного типа -секционного типа | га | 0 | 36,0 36,0 0 | 72,0 71,0 1,0 |

К расчетному 2028г. в муниципальном образовании необходимо построить не менее 50 тыс.м2 общей площади, в том числе до 2018г. около 20 т.м2, что при выполнении позволит довести  средний уровень обеспеченности населения по соответствующим периодам до 25,2 и 31,3 м2 общей площади. Под прогнозные объемы жилищного строительства потребуется  около 72 га территории.

Прогнозируемые показатели по населенным пунктам  в части изменения обеспеченности населения общей площадью,  необходимые объемы жилищного строительства сведены в итоговую таблицу, которая отражает усредненные данные в целом по МО «Трехпротокский сельсовет».

Таблица № 5.5.2

Динамика движения  жилого фонда МО «Трехпротокский сельсовет»

| Наименование | Период | Население тыс. чел. | Жилой фонд тыс.м3 | Обеспеченность м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Три Протока | 2008 | 2,23 | 45,4 | 20,4 |
|  | 2018 | 2,37 | 59,0 | 25.0 |
|  | 2028 | 2,54 | 78,5 | 31,0 |
| с.Кулаковка | 2008 | 1.26 | 28,3 | 22,4 |
|  | 2018 | 1,28 | 33,5 | 26,0 |
|  | 2028 | 1.32 | 42,0 | 32.0 |
| п.Новый Кутум | 2008 | 0,15 | 3,4 | 22,5 |
|  | 2018 | 0,16 | 4,0 | 26,0 |
|  | 2028 | 0,16 | 5,1 | 32,0 |
| п.Поляна | 2008 | 0,05 | 0,7 | 14,7 |
|  | 2018 | 0,05 | 1,1 | 22,0 |
|  | 2028 | 0,05 | 1.6 | 31,0 |
| Итого | 2009 | 3,69 | 77,8 | 21,1 |
|  | 2019 | 3,86 | 97,6 | 25,2 |
|  | 2029 | 4,07 | 127,2 | 31,3 |

Учитывая  необходимость обеспечения строительных площадок элементами инженерной инфраструктуры (дорогами, инженерными сетями), принимая во внимание гидрогеологическую характеристику территории МО  «Трехпротокский сельсовет», рекомендуются к комплексному освоению до 2018 г. площадки, требующие наименьших  затрат в подготовительный период.

Расчетные показатели по резервируемым территориям для жилищного строительства (средняя этажность жилой застройки, плотность застройки, количество размещаемых жителей) должны уточняться при выборе конкретных площадок и типа застройки при планировке территорий.

С учетом динамики численности населения определена номинальная емкость объектов здравоохранения, образования и обслуживания для муниципального образования согласно СНиП 2.07.01-89*. Существенное развитие общественной зоны предусматривается в административном центре муниципального образования - селе Три Протока.

Таблица №5.5.3

Нормативная мощность учреждений и предприятий обслуживания

МО «Трехпротокский сельсовет»

| № пп | Наименования | существ. 2008г. | Расчетное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2028г. |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Дошкольные, (охват 85 %, детей до 6 лет) | 60 | 246 | 263 |
| 2 | Школы общеобразовательные, (100% охвата средним образованием до 15 лет) | 624 | 375 | 340 |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Дом интернат для престарелых (с 60 лет), (28 мест/тыс. жителей) | 0 | 110 | 110 |
| 4 | Детские дома интернаты, 3 места/тыс. жителей | 0 | 12 | 12 |
| 5 | Станции скорой медицинской помощи, ( 1 машина/10 тыс. жителей) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Стационары всех типов | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Поликлиники, амбулатории ( пос./смену) | 75 | 62 | 75 |
| 8 | Аптеки (1-8 групп) | н/д | - | - |
| 9 | Спортивные залы (м2/площади пола) | н/д | 540 | 540 |
| 10 | Бассейны ( м2 зеркала воды) | н/д | 100 | 270 |
| 11 | Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок(не менее ед.) | 0 | 4 | 4 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 12 | Клубы ( мест) | 0 | 800 | 800 |
| 13 | Массовые библиотеки тыс. ед. хранения/ читательских места | н/д | 20,0/15 | 24,0/20 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 14 | Магазин продовольственных товаров, (100 м2/тыс. жителей) | 380 | 390 | 400 |
| 15 | Магазин не продовольственных товаров, (200 м2/тыс. жителей) |  | 780 | 800 |
| 16 | Рыночные комплексы,( 40 м2 торг. площади/тыс. жителей) | н/д | 150 | 160 |
| 17 | Предприятия общественного питания, (40 мест/тыс. жителей) | н/д | 150 | 160 |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания, (9 р. мест/тыс. жителей) | н/д | 35 | 35 |
| 19 | Прачечные, (120 кг белья/тыс. жителей ) | 0 | 470 | 470 |
| 20 | Предприятия химчистки, ( 11,4 кг вещей на тыс. жителей | 0 | 45 | 45 |
| 21 | Бани, (5 мест/тыс. жителей ) | 0 | 20 | 20 |
| 22 | Гостиницы, (6 мест/тыс. жителей ) | 0 | 24 | 24 |

Мероприятия по организации системы зеленых пространств необходимо проводить во всех населенных пунктах муниципального образования. Наиболее развитая система бульваров и парков создается в административном центре – селе Три Протока. Она состоит из проектируемой парково-рекреационной зоны в центральной   части села бульваров. Организация парковой зоны рекомендуется и в восточной части села, в районе бугра Долгий.  Перечень основных объектов зеленого строительства на территории административного центра приводится ниже.

Таблица №5.5.4

| № пп | Наименование территории | изм. | Всего | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-парковая зона | га | 10,0 | 4,0 | 5,0 |
| 2 | Бульвар по ул. Парковой* | га | 5,0 | 0 | 2.5 |
| 3 | Бульвар по ул.Астраханской | га | 3,0 | 0 | 2,5 |
| 4 | Бульвар по ул.Ленина | га | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 5. | Бульвар в р-не бугра Долгий | га | 5,0 | 0,5 | 1.5 |
|  | Всего | га | 25,0 | 5,5 | 13,5 |

* Название улицы принято условно

Организация большого парка (2,0 га) рекомендуется в селе Кулаковка. Система зеленых пространств предусмотрена и в поселках муниципального образования.

## 5.6. Рекреация и туризм

Своеобразие Приволжского района заключается в том, что он является основной территорией  пригородной зоны города Астрахани, что способствует формированию системы организации загородного отдыха.

В настоящее время, согласно предоставленной информации, действующие на территории МО «Трехпротокский сельсовет» объекты рекреации представлены целым рядом садово-дачных товариществ, которые расположены вне населенных пунктов на с/х землях (467,5 га). Индивидуальные дачи можно рассматривать как деятельность горожан, сопутствующая  рекреации. Рекомендуется сохранение дачных массивов без увеличения  их территории.

Иные территории, как зоны преимущественно рекреационного использования в пределах границ муниципального образования не имеются.

## 5.7. Инженерная инфраструктура.

По представленным данным администрации муниципального образования уровень обеспеченности отдельными видами инженерного благоустройства следует отнести к разряду относительно благополучных. При среднем уровне обеспеченности населения централизованным водоснабжением (84,0 %) водой питьевого качества во всех населённых пунктах практически отсутствует централизованное канализование и очистка сточных вод.

Для повышения качества жизни населения, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, создания условий устойчивого развития муниципальных образований района необходимо обеспечение всего населения поселений инженерной инфраструктурой.

Схемой территориального планирования предусматривается обеспечение жилой застройки всем комплексом инженерного оборудования, а также развитие инженерной инфраструктуры в неблагоустроенных районах с доведением.до среднеевропейских показателей.

Электроснабжение потребителей Приволжского района осуществляет филиал ОАО «МСРК Юга» - «Астраханьэнерго». Опорной подстанцией МО «Трёхпротокский сельсовет» является п/ст. «ЦРП» 110/35/10 кв (2х25 тыс. КВА), получающая питание от ТЭЦ-2, а также подпитку по двухцепной ВЛ-110 кВ от подстанции «Астраханская» и по ВЛ-110 кВ от подстанции «Баррикадная». От ЦРП через  территорию муниципального образования в северо-восточном и южном направлении отходят высоковольтные линии на Кири-Кили, ГПП 1, ГПП 2, на п/ст «Рассвет» и п/ст «Бузанская», составляя значительный коридор воздушных сетей высокого напряжения.

Распределение электроэнергии по объектам муниципального образования осуществляется по сети ЛЭП-10 кВ от ЦРП, а к селу Три Протока подведена ЛЭП-6 кВ от подстанции «Началово». Исходя из показателей установленной мощности трансформаторов и подключенной нагрузки прослеживается нагрузка превышающая 50% мощности трансформаторов, что исключает использование резервирования при аварийном выходе из строя трансформатора. Особенно в критическом состоянии находится подстанция «Началово», где даже незначительные «пиковые» нагрузки могут привести к выходу из строя трансформатора. К тому же оборудование подстанций, имеющее значительный износ,  делает энергоснабжение муниципального образования нестабильным и ненадёжным.

По данным, предоставленным филиалом ОАО «МСРК Юга» - «Астраханьэнерго», общее потребление электроэнергии в границах территории муниципального образования за 2007 г. составило 8,27 млн. кВт., в том числе на нужды промышленности и сельского хозяйства – 5,59 млн. кВт, жилищно-коммунальные нужды – 2,68 млн.квт, или 32,4% общего объема электроэнергии, потребляемой муниципальным образованием.  Существующее фактическое энергопотребление жилищно-коммунального сектора составило 746,9 квт из расчёта на 1 человека в год.

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12). Расчёт учитывает  электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения  и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов. Учтено фактическое потребление  электроэнергии за текущие годы и приняты мероприятия по повышению благосостояния населения по этапам планирования. При этом показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки составят на I очередь 0,22-0,25 квт/чел. Те же  нагрузки на расчётный срок увеличатся и составят 0,27-0,31 квт/чел.

Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по отношению к существующему, прогнозируем при условии обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства, повышения уровня коммунально-бытовых услуг при обеспеченности общей жилой площадью на человека с существующих 20 м2 до 33 м2 на расчётный срок и 25 м2 на 1 очередь, развития социальной инфраструктуры и материальной обеспеченности населения.

При расчёте энергетических нагрузок промышленного и сельскохозяйственного производства  принят фактический расход электроэнергии по данным 2006-07 гг, учтено развитие данных отраслей на территории района по программным мероприятиям, федеральным и областным целевым программам. К расчёту также принят прогнозируемый рост численности населения МО «Трёхпротокский сельсовет».

Расчётные электрические нагрузки с распределением по муниципальным образованиям представлены в таблице № 5.7.1.

Таблица № 5.7.1.

Расчётные электрические нагрузки потребителей МО «Трёхпротокский сельсовет»

Таблица № 5.7.2.

Согласно данным филиала ОАО «МСРК Юга» - «Астраханьэнерго», на настоящий момент развитие энергосистемы не предусматривается. При существующей общей мощности трансформаторов подстанций 63,8 МВА максимальные часовые нагрузки от объектов МО «Трёхпротокский сельсовет к 2028 г. не превысят 4 МВА. Наряду с этим, оборудование подстанций имеет износ до 100% и требует проведения реконструкции и замену изношенного оборудования. Износ линий электропередачи 35 кВ составляет 79%, а 6-10 кВ – 76%. В связи с большой изношенностью сетей фактические потери энергии на транспортировку составляют до 18% (при норме не более 12%).

Проектом предусматривается сохранение в целом существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения. На расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы.

Схемой территориального планирования Астраханской области (ЮРГЦ, 2007 г.) предлагаются новые революционные технологии '''ТЭЛОС'', позволяющие перейти на однопроводную передачу электроэнергии, что значительно сократит потери электроэнергии. Внедрение новых технологий в промышленность должно быть направлено на снижение электропотребления предприятий.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей муниципального образования намечены следующие мероприятия по электроснабжению:

- реконструкция подстанции «ЦРП» с заменой трансформаторов на более мощные (2*40МВА);

- перевод нагрузки с. Три Протока с п/ст «Началово» на п/ст «ЦРП»

- перевод действующих распределительных сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ;

- реконструкция трансформаторных подстанций в населённых пунктах с заменой трансформаторов на 10/0,4 кВ;

- реконструкция сетей 10 кВ и распределительных сетей 0,4 кВ;

- инвентаризация ЛЭП и, по необходимости, выполнение реконструкции с последующей передачей на обслуживание энергоснабжающей организации.

Теплоснабжение потребителей МО «Трёхпротокский сельсовет» в основном децентрализованное. В северной границе МО «Трёхпротокский сельсовет» расположена крупная теплогенерирующая станция – ТЭЦ-2, обеспечивающая теплоснабжением большую часть микрорайонов города. Астраханская ТЭЦ-2 ЮГК ТГК работает с 1985 г. Тепловая мощность турбин и пиковой котельной составляет 910 Гкал/час. Возможный срок дальнейшей эксплуатации 15-20 лет.

Ряд прилегающих к ТЭЦ-2 промышленных предприятий имеют подключение к этому теплоисточнику, в т.ч.  ОАО «Трест «Прикаспийэлектросеть» (1214 Гкал/год), ООО ПКФ «АстраханьАВТОВАЗ» (2296 Гкал/год) и т.д.

Малопроизводительные котельные имеются лишь в селе Три Протока и эксплуатируются в целях  теплоснабжения объектов соцкультбыта.  Суммарная производительность котельных – 349 кВт при подключенной нагрузке – 224 кВт, т.е. проектная мощность была рассчитана только на теплоснабжение данных объектов.. Котельные обслуживаются МУП ЖКХ «Трёхпротокское». Котельные построены и  введены в эксплуатацию в 2000-ные годы и в настоящее время реконструкции не требуют.

Мелкие промышленные, сельскохозяйственные предприятия, коммунальная, общественно-деловая и жилая усадебная застройка имеют индивидуальные источники теплоснабжения. В качестве топлива используется природный газ.

В с. Три Протока на перспективу предлагается сохранить существующие малопроизводительные котельные для теплоснабжения школы и детского сада.

Теплоснабжение большей части производственных, административно-хозяйственных и социальных объектов населённых пунктов МО «Трёхпротокский сельсовет» целесообразно обеспечивать от ТЭЦ-2.

Теплоснабжению подлежат все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) МО «Трёхпротокский сельсовет» по всем видам обеспечения (отопление, горячее водоснабжение). Микрорайоны компактной новой застройки, коттеджная, индивидуальная застройка обеспечивается теплом децентрализовано - от автономных теплосистем.

Предусматривается теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной застройки от индивидуальных генераторов на газовом топливе. Внедрение теплоснабжения генераторов на газовом топливе дает экономию газа порядка 30-50% и снижение эксплутационных расходов.

Эффективной альтернативой различным отопительным системам является система воздушного обогрева помещений, применяемая более чем в 80% коттеджей и частных домов северных стран.

Расходы тепла жилищно-коммунальным сектором определены по удельным показателям общей площади отапливаемых помещений и расхода тепла на 1 человека и рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Расчет проектной нагрузки на расчетный срок произведен с учетом роста численности населения и увеличения общей площади жилого фонда.  Отопление жилых домов усадебного типа, предполагается по автономной системе от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителя отоплением и горячим водоснабжением.

Расчётом учтено проведение энергосберегающих мероприятий, среднесуточный расход горячей воды на 1 человека по норме 105 л, а также принято в расчёт потребление теплоэнергии расположенными в данной жилой зоне общественными учреждениями.

Тепловые нагрузки сельскохозяйственного сектора района ввиду отсутствия отчётных данных теплопотребления этих предприятий, а также перспективного развития приняты по нормам потребления в соответствии с принятой в настоящем проекте гипотезой развития этих отраслей. В таблице № 5.7.3. приводится расчёт тепловых нагрузок населённых пунктов муниципального образования.

Таблица № 5.7.3

Расчётные тепловые нагрузки потребителей МО «Трёхпротокский сельсовет»

.

Предлагаемые мероприятия по  совершенствованию систем теплоснабжения:

- приведение состояния котельных, тепловых сетей и абонентских вводов в соответствие с техническими нормами и перспективными направлениями научно-технического прогресса;

- гидравлическая регулировка и наладка режимов в системах теплоснабжения;

- оказание содействия при внедрении автономных источников теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе;

- оснащение центральных и индивидуальных тепловых пунктов приборами автоматического регулирования и учета тепла.

Газоснабжение МО «Трёхпротокский сельсовет» осуществляется в основном природным газом. Газ поступает через газораспределительные станции ГРС-1а; ГРС-4 (проектной производительностью соответственно 650000 м3/час и 145000 м3/час) по газопроводу среднего давления. Система газовых сетей двухступенчатая – газопроводами среднего и низкого давления. По газопроводам среднего (от 0,3 МПа до 0,005 МПа) давления газ подается к газорегуляторным пунктам – ГРП. После снижения давления в ГРП газ поступает по газопроводам низкого давления (до 0,005 МПа) в жилые здания и коммунально-бытовые предприятия.

В настоящее время населённые пункты газифицированы на 96,2%  с охватом населения, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий. Потребление природного газа за 2007 год по представленным данным составило  1,8 млн. м3.  Газифицированная площадь жилищного фонда составляет 72472 м2. Программой муниципального образования на 2007-09 г.г. предполагается дальнейшее строительство межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей.

Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен по укрупнённым нормам СНиП 2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 250 нм3/год. Все данные по годовой потребности природного газа к расчетному сроку (2028 г.) в разрезе  жилых районов сведены в таблицу.

Расчётные показатели годового потребления газа  ( в тыс. куб. м)

Настоящим проектом предусматривается:

-  завершение газификации п. Поляна;

- проектирование и строительство ШРП и разводящих сетей в кварталах новой застройки;

- поэтапная реконструкция существующих сетей с заменой газорегуляторного оборудования.

Водоснабжение – приоритетная программа, связанная со здоровьем и продолжительностью жизни населения, направлена на 100% обеспечение сельского населения чистой питьевой водой.

Централизованная разветвлённая водопроводная сеть населённых пунктов муниципального образования подключена к городскому водопроводу МУП «Водоканал». Общая протяженность водоводов и разводящих сетей – 15,5 км   при износе до 70%. В настоящий момент разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводной сети с. Три Протоки. Проектом предусматривается прокладка водовода протяжённостью 1,3 км от 6-ой нитки городского хозяйственно-питьевого водопровода до с. Три Протоки и последующее строительство разводящих сетей водопровода с. Три Протоки - п. Новый Кутум - п. Поляна. Планируется прокладка водоводов из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа ПНД «С» с расчётом напора не менее 10 м.

По представленным данным за 2007 год потребителям отпущено всего 192 тыс. м3 воды питьевого качества.

Фактический расход воды хозяйственно-питьевого потребления  в 2007 г. составил 144,1 литра на 1 человека в сутки.

Данные по водопотреблению производственного сектора отсутствуют.

Настоящим проектом рассматривается полное централизованное обеспечение населения МО «Трёхпротокский сельсовет» водой питьевого качества при реконструкции существующих разводящих сетей и строительстве нового водовода к п. Поляна.

Среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя  в л/сутки с учётом расхода воды на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях, культурно-бытовых, лечебных, детских и др. учреждениях, коммунальных и торговых предприятиях, поливку улиц и зелёных насаждений, включая приусадебные участки приняты по СНиП 2.04.02-84 .

Норма водопотребления на одного жителя (л/сутки)

| Наименование | 2018г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- |
| Трёхпротокский сельсовет | 200 | 250 |

Среднесуточные расходы воды

| 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление (тыс.м3/сут) | Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление (тыс.м3/сут) |
| 3,86 | 0,77 | 4,07 | 1,02 |

Максимальные суточные расходы воды

| 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) | Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) |
| 3,86 | 0,92 | 4,07 | 1,22 |

При проведении мероприятий по экономному и рациональному водопользованию, возможно снижение удельного водопотребления на 20%.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно- питьевые нужды (СНиП 2.04.02.-84).

На естественных водоемах в населённых пунктах необходимо устраивать пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Расчёты годового потребления воды различными потребителями муниципального образования представлены в таблицах №№ 5.7.4. и 5.7.5

Расчёт годового потребления воды  питьевого качества по

МО «Трёхпротокский сельсовет»

Расчёт годового потребления воды технического качества сельскохозяйственным сектором

Расчёт годового потребления воды технического качества выполнен исходя из принятой настоящим проектом концепции развития сельскохозяйственной отрасли, а также с учётом фактических показателей водопотребления в 2007 году, представленных администрацией МО «Приволжский район». Основным потребителем воды в расчётах принято рыбоводное хозяйство с проектируемыми прудами на 127 га.

Для сельскохозяйственного производства, частично полива приусадебных участков и участков садово-дачных товариществ в с. Три Протоки в 2007 г. построен технический водопровод, что в значительной степени снизило нагрузки на хозяйственно-питьевой водопровод. Ряд садово-дачных товариществ и КФХ восточной части муниципального образования имеют индивидуальные водозаборы неустановленной мощности и разводящие сети сезонного технического водоснабжения. Данные по водопотреблению воды технического качества сельскохозяйственными предприятиями и жилищно-коммунальным сектором представлены в ограниченном объёме.

Водообеспеченность сельского хозяйства напрямую зависит от состояния рек и ериков. В настоящее время ерики Кулаков, Баткашный, Три протока, Шайтан-Аульский, Татарка, Талый требуют проведения зачистки и углубления.

Настоящим проектом на расчётный срок предлагаются мероприятия:

- строительство водовода к с. Три Протоки и п. Поляна, а также реконструкция разводящих сетей согласно выполненному проекту;

- развитие сети технического водоснабжения;

- внедрение систем оборотного водоснабжения на производственных предприятиях;

- организация мониторинга качества воды хозяйственно-питьевого назначения;

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- проведение зачистки от растительности  и углубления ериков.

При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты на их эксплуатацию, снижает потребление электрической энергии на насосной станции водопровода, имеет высокий срок эксплуатации трубопроводов и не оказывает влияния на качество транспортируемой воды при малых объёмах потребления.

Водоотведение сточных вод  жилой застройки населённых пунктов МО «Трёхпротокский сельсовет» не организовано. Сброс стоков производится в выгребные ёмкости. По мере накопления стоки вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения канализации, расположенные в восточной части районного центра.

Ливнево-дождевая канализация и дренажные системы также отсутствуют.

Расчетное среднесуточное водоотведение по  населённым пунктам при обеспечении его в полном объёме централизованной системой канализования принимается на основании СНиП 2.04.03-85. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение».

Сброс стоков к 2018 г. составит 0,8 тыс.м3/сутки, к 2028 г. – 1,0 тыс. м3/сутки.

Сбор поверхностных стоков с территорий еаселённых пунктов и промышленной зоны предлагается осуществлять по самостоятельной сети дождевой канализации. Учитывая характер рельефа территории центра муниципального образования, для отведения поверхностного стока потребуются насосные станции, при которых рекомендуется устройство подземных регулирующих (аккумулирующих) емкостей и соответствующие очистные сооружения. Сброс поверхностных очищенных вод производить в ер. Три Протока и в ер. Кулаковка.

Организация сбора поверхностных стоков потребует разработки проекта системы дождевой канализации специализированной организацией с технико-экономическими расчетами, предложениями по системе очистки стоков, позволяющими осуществлять последующий сброс очищенных вод в открытый водоём.

Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования  территории муниципального образования необходимо отметить:

- проектирование и строительство ГКНС и центрального напорного коллектора к СОСК;

- проектирование и строительство внутрипоселковых канализационных насосных станций (6 ед.), напорных коллекторов (6,8 км);

- проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации;

- проектирование и строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- использование оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.

Предложения на данной стадии проектирования сведены к определению расчетных расходов сточных вод и трассировке основных уличных коллекторов от жилых кварталов и площадок нового строительства. Определение параметров сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования. Централизованной системой канализации предусматривается 100 % охват территории населённых пунктов.

5.7.6    Инженерная подготовка территории

Основными физико-геологическими явлениями, осложняющими жилищно-гражданское строительство и ведение сельского хозяйства, требующие проведение специальных мероприятий по инженерной подготовке территорий являются:

- затопление паводковыми водами;

- высокое положение грунтовых вод;

- осложненный рельеф.

Инженерно-геологические условия территории МО  определяют состав мероприятий по ее инженерной подготовке.

Сельскохозяйственные пахотные земли, как правило,  обвалованы дамбами, высота которых не всегда надежно защищает от затопления, что требует восстановительных работ при проведении реконструкции орошаемых земель. В частности рекомендуется проведение работ по восстановлению Трехпротокского и Прикутумского оросительных участков.

Населенные пункты в основном расположены на обвалованных незатопляемых территориях и специальных мероприятий по защите не требуют, за исключением вновь формируемых участков для строительства. Необходимо поддерживать уровень гребня дамб обвалования на отметке минус 21,0 – минус 19,5 м, поддерживать техническое состояние берегоукрепительных откосов дамб.

Общими и основными мероприятиями для всех населенных пунктов является организация поверхностного стока на их территории, которая решается в основном открытой сетью канав и лишь на бессточных территориях с минимальными уклонами – закрытой сетью водостоков с выпуском стоков после очистки в зеленые зоны для орошения.

При разработке проектов застройки отдельных территорий  населенных пунктов проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории.

В населенных пунктах, по территории которых протекают водотоки, необходимо выполнение благоустройства берегов. Если водоток небольшой (ерик), то понижение уровня грунтовых вод возможно изменением его гидрологического режима. С целью обводнения необходима расчистка и углубление русел ериков Кулаковка, Трехпротокский, Шайтанаульский.

По всем водотокам муниципального образования необходимо проведение работ по расчистке русел и благоустройству (укреплению) берегов – одним из источников водоснабжения оросительных систем являются небольшие речки и протоки. Проведение мероприятий по расчистке русел не только улучшит водообеспечение  самих водотоков, но и положительно скажется на  состоянии прилегающих территорий в части снижения уровня грунтовых вод.

Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования  - проектах планировки территорий населенных пунктов.

## 5.8 Основные факторы риска возникновения ЧС

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера учтены на основе имеющейся информации по перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействию их последствий согласно Паспорту безопасности территории муниципального образования «Приволжский район».

Согласно Паспорту безопасности  в разделе «Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций» на территории МО определены  объекты тринадцати автозаправочных станций. Вид опасного вещества – бензин, дизтопливо. Подобный тип объектов расположен и на территории МО Трехпротокский сельсовет».  К пожароопасным объектам, согласно паспорту района, отнесены коммунальные системы жизнеобеспечения, которые могут быть расположены в пределах территории населенных пунктов.  В населенных пунктах рассматриваемого  муниципального образования.

В показателях риска природных чрезвычайных ситуаций района отсутствуют такие виды опасных природных явлений, как извержение вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины. Показатель интенсивность возможных для района природных явлений как цунами, составляет менее 5, при возможной частоте в год данного природного явления от 0,08 до 0,009.

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных пунктов района установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, пожары природные, наводнения и подтопления. Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом безопасности района не определены. Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

# РАЗДЕЛ II. Перечень мероприятий и основные технико- экономические  показатели проекта

Перечень мероприятий по  генеральному плану МО «Трехпротокский сельсовет» сформирован на основе выработанных в Томе II  проектных мероприятий и включает в себя те из них, которые относятся к сфере территориального планирования, т. е. к установлению функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Решения настоящего документа являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально – экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определение зон инвестиционного развития. Для конкретной территории продекларированные выше цели могут быть достигнуты при выполнении комплекса (пакета) документов территориального планирования (генерального плана) муниципального образования и последующих документов, в соответствии с прилагаемым графиком последовательности разработки документации.

Перечисленный состав документов подготавливает правовую базу проектирования и строительства, капитального ремонта или реконструкции любого объекта инвестиционной деятельности, обеспечивая, таким образом, реализацию проектных предложений. Только при наличии утвержденной планировочной и проектной документации инвестиционно - строительный процесс становится легитимным.

Основные положения настоящего документа по рассматриваемым разделам представлены в виде технико – экономических показателей, сведенных в таблицу с разбивкой прогнозируемых данных по основным периодам.

Порядок согласования проектных документов территориального планирования муниципальных образований Астраханской области определен Постановлением Правительства Астраханской области № 342-П от 02.07.2008г.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Вид документации | Цель и содержание документа | Согласование | Публичные слушания | Утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план поселения (муниципального образования) | Обеспечение устойчивого развития на основе оптимального баланса размещения и распределения функциональных эон | Согласования проводятся исполнительными органами власти РФ, субъектов РФ, органами самоуправления соседних муниципальных образований в случае изменения условий функционирования объектов федерального, регионального и местного значения, расположенных на данной или сопредельной территории. | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. | Представительный орган местного самоуправления. |
| 2. | Правила землепользования и застройки на территорию муниципального образования или его часть. | Выделение территориальных зон и групп участков различного назначения с едиными для каждого вида функционального использования участков градостроительными регламентами | Согласование не требуется Уполномоченный орган местного самоуправ-ления осуществляет проверку на соответ-ствие требованиям технических регламен-тов Генерльному плану, другим документам территориального планирования. | То же, в том числе и в случае размещения или реконструкции отдельного объекта капитального строительства с отклонениями от градостроительного регламента. | То же. |
| 3. | Проект планировки территории | Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития, распределение земельных участков по видам использования. | Согласования не требуются. Уполномоченным органом, выпустившим решение о разработке проекта планировки, проводится проверка на соответствие техническим и градостроительным рег- ламентам с учетом границ территории объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов культурного строительства. | Документация по планировке терри-торий, представленная уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, утверждается соответственно Правительством РФ, высшим исполни-тельным органом государственной власти субъекта РФ, главой местной администрации. |
| 4. | Проект межевания территории | Установление границ застроенных и незастроенных земельных участков, а также границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капстроительства. | То же | То же | То же |
| 5. | Градостроительный план земельного участка | Установление разрешенных видов использования. Указание границ земельного участка, зон действий публичных сервитутов, сведения о расположенных на участке объектах капстроительства и их параметров (в т.ч. объектов культурного наследия), условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. | Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований на основании утвержденных проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки в пределах подведомственной территории. |

Таблица  II.1

# Сводная таблица проектных предложений Генерального плана

МО  «Трехпротокский сельсовет».

| № пп | Реализация проектного предложения Наименование проектного предложения | уровень полномочия по пеализации мероприятия | уровень возможного финансирования | периоды реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерация | область | район | поселение | федеральный | областнорй | местный | внебюджет | 2008- 2018гг. | 2019- 2028 гг. |
|  | 1. Экономика |
| 1,1 | Осуществление комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата, поддержка реализации проектов, направленных на техническую модернизацию действующих производств, создание новых |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 1,2 | Создание условий для межотраслевого перетока капитала с целью повышения инвестиционной привлекательности. |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Совершенствование условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры государственной поддержки, информационно-консультативного, правового обеспечения малого предпринимательства, развития системы кредитования субъектов малого бизнеса. | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 1,4 | Создание внутриотраслевых финансовых фондов взаимных гарантий и резервных фондов. |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Промышленность и с/хозяйство |
| 2.1 | Привлечение инвестиций для модернизации действующих и ввода в эксплуатацию новых предприятий по производству строительных материалов (кирпича, стеновых материалов, тротуарной плитки, черепицы и др.) |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация переработки нефтесодержащих шламов в ликвидные нефтепродукты и дорожно-строительные материалы |  | □ | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 2.3 | Развитие прудового рыбоводства |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Расширение производства кондитерских изделий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Увеличение к 2028г. посевных площадей на 50,4% . |  | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2,6 | Создание агрохолдингов с полной цепочкой производственного цикла |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 2,7 | Внедрение системы капельного орошения и внедрение научно обоснованного севооборота |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 2.8 | Реализация ОЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв и земель с/х назначения АО» |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Создание баз хранения сельскохозяйственной продукции и участка по приведению ее в ликвидное состояние. |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2,10 | Адаптивный путь развития земледелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Увеличение к 2028г. поголовья КРС на 44.7% в т.ч коров на -46,8%, свиней –на 40,0%, овец,коз – на 30,9%, лошадей на 66,7%, птицы-31,8%. |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2,12 | Организация сети пунктов приема от населения мяса, молока, яиц, шерсти |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 2,13 | Организация пункта искусственного осеменения животных. |  | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2,14 | Приобретение и разведение племенного скота молочного и мясного направления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,15 | Увеличение производства ранней овощной продукции за счет развития теплично-парникового хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,16 | Восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных и органических удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Социальное развитие |
| 3,1 | Повышение уровня занятости населения, сохранение и создание новых рабочих мест. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,2 | Повышение уровня средней заработной платы за счет роста темпов развития экономики. |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Увеличение социальных выплат и адресная социальная поддержка незащищенных слоев населения. |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |  |
| 3,4 | Стимулирование жилищного строительства, развитие систем ипотечного кредитования. |  | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | Ликвидация ветхого и аварийного жилья. |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,6 | Доведение показателей благоустройства жилого фонда до нормативного уровня. |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 3,7 | Приведение в соответствии с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы дошкольных и образовательных учреждений и их зданий. |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,9 | Целевая подготовка медицинских кадров |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,10 | Ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,11 | Развитие сети физкультурно-оздоровительных площадок, доведение емкости физкультурно-оздоровительных сооружений до нормативных требований |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,12 | Создание условий для дальнейшего развития рознично-торговой сети и сферы сервиса. |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
|  | 4. Строительная программа |
| 4,1 | Строительство дошкольных учреждений общей емкостью к 2028г. не менее 260 мест |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,2 | Реконструкция и модернизация общеобразовательной школы |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,3 | Строительство досугового центра (клуба) в селе Три Протока с числом мест не менее 800. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса , реконструкция спортивных площадок при школе. |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,5 | Проведение ремонтных работ амбулаторных учреждений для поддержания их мощности к 2028г. до 75 пос/смену. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Освоение площадок под жилищное строительство общей площадью 50,0 тыс. м2 общей площади, в том числе до 2018 г. -20,0 тыс. м2. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4.7 | Доведение средней нормы жилой обеспеченности в МО до25,2 м2 на человека к 2018 г. и до 31,3 м2 к 2028 г. |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 4.8 | Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда в АО . |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 4.9 | Благоустройство автодорог III категории шумо-газо-пылезащитным озеленением |  | □ | □ |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 4.10 | Развитие и благоустройство основной улично-дорожной сети населенных пунктов общей протяженностью 20,0 км |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4.11 | Устройство автодорог с асфальтобетонным покрытием к СДТ в северной части муниципального образования 3,8 км , к СДТ «Ромашка», «Транспортник» 2,55км. к кладбищу (бугор Абайтобе) 0,65 км – II оч. |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 4.12 | Реконструкция автодороги Астрахань-Три протока |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |
| 4.13 | Продолжение строительства Восточной соединительной магистрали | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |  |
| 4.14 | Обустройство автодорог, прилегающих к населённым пунктам, придорожными пешеходными дорожками, «карманами» и павильонами на остановках пассажирского транспорта. |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
|  | 5. Развитие инженерной инфраструктуры |
| 5.1 | Строительство водовода к с. Три Протока и п. Поляна. |  |  | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.2 | Реконструкция существующих водоводов, с заменой труб на пластиковые. |  | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.3 | Реконструкция и строительство внутрипоселковых разводящих сетей водопровода |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.4 | Проектирование и строительство водозаборов и водоводов прудового хозяйства, дачных товариществ, оросительных систем |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.5 | Проектирование и строительство внутрипоселковых разводящих сетей технического водопровода с целью разделения питьевого и технического водоснабжения |  | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.6 | Внедрение систем оборотного водоснабжения на производственных предприятиях. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.7 | Проектирование и строительство ГКНС и центрального напорного коллектора к СОСК |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.8 | Проектирование и строительство новых канализационных насосных станций , напорных коллекторов, самотёчных сетей канализации |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.9 | Устройство открытой ливневой канализации на центральных улицах с очистными системами на месте сброса в открытый водоём |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.10 | Устройство дренажных сетей низменных участков |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.11 | Реконструкция сохраняемых котельных. Реконструкция теплосетей |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.12 | Реконструкция существующих газопроводных сетей |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.13 | Проектирование и строительство ШРП, подводящих газовых сетей и разводящих сетей газоснабжения, в том числе в районах нового жилищного строительства |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.14 | Широкое внедрение систем автономного теплоснабжения в жилищном секторе. |  |  | □ | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 5.15 | Реконструкция подстанции «ЦРП» с заменой трансформаторов на более мощные (2*40МВА) |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |
| 5.16 | Перевод нагрузки с. Три Протока с п/ст «Началово» на п/ст «ЦРП» |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.17 | Перевод действующих распределительных сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.18 | Реконструкция трансформаторных подстанций в населённых пунктах с заменой трансформаторов на 10/0,4 кВ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.19 | Строительство магистральных сетей в районы жилищного строительства. |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.20 | Инвентаризация ЛЭП и, по необходимости, выполнение реконструкции с последующей передачей на обслуживание энергоснабжающей организации |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 6. Рекреация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание зеленых зон общего пользова-ния на территории населенных пунктов |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  | Ликвидация установки по переработке неф-тешламов в соответствии с требова-ниями санитарных норм | □ | □ | □ |  | □ |  |  | □ |  |  |
|  | Осуществление мероприятий по сокраще-нию зоны вредного воздействия Кулаков-ской промзоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация, благоустройство террито-рии санитарно-защитных зон предприя-тий и организаций |  | □ | □ |  |  |  |  | □ |  |  |
|  | Создание шумо-газо-пылезащитных насаждений вдоль автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Охрана и рациональное использование водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство водоохранных зон вод-ных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  | Производство дноуглубительных работ на пр. Кутум, ер. Кулаковка, расчистки от водной растительности |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание шлюза-регулятора пропускной способностью до 30 м3/с у с. три Протока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление берегов водотоков пр. Кутум и ер. Кулаковка |  | □ | □ |  | □ |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование сетей водопровода средствами водоучёта |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
|  | Создание систем оборотного водоснаб-жения на промышленных предприятиях |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 7.3 | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод из состава земель сельскохо-зяйственного назначения в земли иной категории земельных участков, занятых объектами, не связанными с сельскохо-зяйственным производством |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация накопителей минерализо-ванных сточных вод ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекультивация земельных участков, высвобождаемых при ликвидации объектов |  |  | □ | □ |  |  |  | □ |  |  |
|  | Восстановление плодородия земель за счет внесения удобрений, создания защитных насаждений, минимизации обработки почвы |  |  | □ | □ |  | □ |  | □ |  |  |
|  | Развитие мелиорации земель с целью повышения продуктивности сельхозугодий |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 7.4 | Охрана окружающей среды от загрязнения бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | □ | □ |  |  | □ |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация сбора хозяйственно-быто-вых сточных вод на территории насе-ленных мест, перекачки стоков на КОС |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |

Таблица П-2

# Основные технико-экономические показатели проекта

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современ 2008 г. | Проектные предложен. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 4376/100 | 4376/100 | 4376/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 3575/81,7 | 3005/68,7 | 2975/68 |
|  | - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских поселений) | га / % | 525,0/12 | 579,0/13,2 | 579,0/13,2 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | га / % | 807,0/18,4 | 790,0/18,0 | 790,0/18,0 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | природоохранного назначения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | рекреационного назначения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | историко-культурного назначения | га | 0 | 0 | 0 |
|  | иные особо ценные земли | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - земли лесного фонда | га / % | 0 | 0 | 0 |
|  | - земли водного фонда | га / % | 36/0,8 | 36/0,8 | 36/0,8 |
| 1.2 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - территории резерва для развития населенных пунктов | га | 0 | 54,0 | 54,0 |
|  | - территории для индивидуального жилищного строительства | - - | 0 | 36,0 | 72,0 |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | - - | - | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | - | - | - |
|  | - земли частной собственности | - - | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 3692 | 3860 | 4065 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - численность городского населения | чел. / % общей численности населения | 0 | 0 | 0 |
|  | - численность сельского населения | - - | 3692 | 3860 | 4065 |
| 2.2 | Показатели движения населения | человек |  |  |  |
|  | - естественный прирост | - - | +10,5 | +4,0 | +4,5 |
|  | - механический прирост |  | +7,4 | +1,5 | +1,5 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | .чел. / % | 675/18,6 | 735/19,0 | 720/17,7 |
| 2.4 | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население старше трудоспособного возраста | - - - - | 2240/61,8 | 2365/61,8 | 2575/63,3 770/18,9 |
|  |  |  | 712/19,6 | 740/19.2 |  |
| 2.5 | Численность занятого населения |  |  |  |  |
|  | - всего | .чел./% | 2281/100 | 2390/100 | 2500/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | чел/% | 1431/62,7 | 1500/62,8 | 1570/62.8 |
|  | - в обслуживающей сфере | - - | 850/37,3 | 890/37,2 | 930/37,2 |
| 2.6 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | .чел | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Число городских поселений - |  | 0 | 0 | 0 |
|  | всего в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городов | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | из них с численностью населения: |  |  |  |  |
|  | 100 - 250 тыс.чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | 50 - 100 тыс.чел. | - - |  |  |  |
|  | до 50 тыс.чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - поселков | - - | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Число сельских поселений - всего из них с численностью населения: | - - | 4 | 4 | 4 |
|  | свыше 5 тыс.чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 - 5 тыс.чел. | - - | 1 | 1 | 1 |
|  | 1-2 тыс. чел. | - - | 1 | 1 | 1 |
|  | до1 тыс. чел. | - - | 2 | 2 | 2 |
| 2.9 | Плотность населения | чел./га | 0.8 | 0,9 | 0,9 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |  |
| 3.1 | Индекс промышленного производства | % к 2008 г. | 100 | 152 | в 2,5 |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | - - | 100 | 135 | 175 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.м2 общей площади | 77,8 | 97,6 | 127.2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | тыс.м2 общей площади | 0 | 0 | 0 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 77,8 | 97,6 | 127,2 |
| 4.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - в частной собственности | - - | 77,6 | 97,6 | 127,2 |
| 4,3 | Убыль жилищного фонда всего | - - | 0 | 0,3 | 0.7 |
|  | - в т.ч. государственной и муниципальной собств. | - - | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Существующий сохраняемый фонд | - - | 77,8 | 77.5 | 77,1 |
| 4.5 | Новое жилищное строительство | - - | 0 | 20,1 | 50,1 |
|  | - в том числе дома усадебного типа | - - | 0 | 20,1 | 47,1 |
| 4.6 | Из общего объема нового стр-ва размещается: |  |  |  |  |
|  | -на свободных территориях | - - | 0 | 18,0 | 42,0 |
|  | -за счет реконструкции существующего фонда | - - | 0 | 2,1 | 5,1 |
| 4.7 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,1 | 25,2 | 31,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 21,1 | 25,2 | 31,3 |
| 4.8 | Обеспеченность жилищного фонда: город село | % общего жил.фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | - - | 88,8 | 94,0 | 100 |
|  | - канализацией | - - | 0 | 50,0 | 100 |
|  | - газовыми плитами | - - | 96,2 | 100 | 100 |
|  | - теплом | - - | 96.2 | 100 | 100 |
|  | - горячей водой | - - | 96.2 | 100 | 100 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 60/16 | 246/63 | 263/65 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 624/169 | 375/96 | 340/85 |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Высшие учебные заведения | студентов | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Поликлиники - всего / 1000 чел. | посещений в смену | 75 | 75 | 75 |
| 5.7 | Предприятия розничной торговли (без рынков) | м2 торг пл. | 380 | 1170 | 1200 |
| 5.8 | Клубные учреждения | мест | 0 | 800 | 800 |
| 5.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - | - - |  |  |  |
|  | Спортивные залы | пл. пола м2 | н/д | 540 | 540 |
|  | Бассейны | пл.зеркала воды м2 | 0 | 100 | 270 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | - | - | - |
|  | - регионального значения | - - | - | - | - |
|  | - межведомственного значения | - - | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего | - - | 29,02 | 31,18 | 31,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - регионального значения | - - | 14,33 | 16,49 | 16,49 |
|  | - межселенного значения | - - | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 6.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 29,02/100 | 31,18/100 | 31,18/100 |
| 6.4 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/ 100км2 | - | - | - |
|  | - автомобильной | - - | 24,45 | 26,27 | 26,27 |
| 6.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Протяженность трубопроводного транспорта | - - | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Аэропорты | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - международного значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - местного значения | - - | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 130 | 220 | 280 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/ сут | 2,07 | 2,55 | 2,97 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,53 | 0,77 | 1,02 |
|  | из них в городских поселениях | - - | - | - | - |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | - - | - | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - - | - | - | - |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 575,3 | 662 | 727 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 144,1 | 200 | 250 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | - - | - | - | - |
| 7.1.4 | в сельских поселениях Протяжённость сети водопровода | - - км | 144,1 23,8 | 200 26,0 | 250 28,0 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | н/д | 7,8 | 8,5 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | - - | н/д | 0,8 | 1,0 |
|  | из них городских поселений | - - | - | - | - |
| 7.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | н/д | 0,8 | 1,0 |
|  | в том числе городских поселений | - - | - | - | - |
| 7.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - |  |  |  |
| 7.2.4 | в том числе в городских поселениях Протяжённость сетей канализации | - - км | - 3,8 | - 12,0 | - 18,0 |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность централизованных источников |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения | МВа | 63,8 | 80,0 | 80,0 |
|  | - теплоснабжения | Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 7.3.2 | Потребность в: |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии | млн.кВт / год | 8,27 | 9,58 | 10,36 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - | 2,38 | 2,93 | 3,48 |
|  | в том числе в городских поселениях | - - | - | - | - |
|  | - тепле | млн.Гкал/год | н/д | 0,084 | 0,114 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - | - | 0,067 | 0,095 |
| 7.3.3 | Протяженность воздушных линий электропередач | км | 37,9 | 39,0 | 40,0 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | 1,8 | 5,12 | 5,59 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | н/д | 3,76 | 3,96 |
|  | из них в городских поселениях |  | - | - | - |
|  | - на производственные нужды |  | н/д | 1,36 | 1,63 |
| 7.4.3 | Источники подачи газа | млн. м3/год | н/д | - | - |
| 7.5 | Связь |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи |  | н/д | - | - |
| 7.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | %/ от всего населения | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского населения | %/от городского населения | 0 | 0 | 0 |
|  | - сельского населения | %/от сельского населения | 100 | 100 | 100 |
| 7.5.3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей | 20 | 40 | 70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - - | - | - | - |
|  | - в сельских поселениях | - - | 20 | 40 | 70 |
| 7.7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
|  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов | - - | 0 | 0,1 | 0,3 |
|  | из них в городских поселениях | - - |  |  |  |
| 7.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц /тыс.т/.год | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.3 | Мусоросжигательные заводы | - - | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.4 | Мусороперегрузочные станции | - - | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц га | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.6 | Общая площадь свалок, | га | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе стихийных | - - |  |  |  |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 8.2 | Общее количество крематориев | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | 4,02 | 4,04 | 4,06 |
| 9.2 | Общий объем сброса сточных вод, из них в водоток после полной биологической очистки | млн.м3/год млн.м3/год | 0,17 0 | 3,3 0,3 | 3,4 0,4 |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | % | 100 | 100 | 100 |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га | Нет данных | 36,0 | 30,0 |
| 9.5 | Лесовосстановительные работы | - - | - | - | - |
| 9.6 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | - - | Нет данных | - | - |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | - - | Нет данных | 200 | 400 |
| 9.8 | Дноуглубительные работы на водотоках | млн.м3 | 0,12 | 0,30 | 0,60 |
| 9.9 | Расчистка водотоков от водной растительности | км | 2,0 | 4,7 | 10,0 |

# Footnotes

SWOT-анализ – термин, введённый в экономическую науку в 1963г. американским профессором Кеннетом Эндрюсом, обозначающий проведение в отношении объекта исследования анализа сильных сторон (strengths), слабых сторон (weaknesses), возможностей (opportunities), угроз (threats).

SWOT-анализ – термин, введённый в экономическую науку в 1963г. американским профессором Кеннетом Эндрюсом, обозначающий проведение в отношении объекта исследования анализа сильных сторон (strengths), слабых сторон (weaknesses), возможностей (opportunities), угроз (threats).